АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР 2013

Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов по Владимирской области.

| Разработан | Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области (Л.Ф. Смолина, Т.А. Ерунцова, А. А. Кулешов) при участии Регионального центра ценообразовании в строительстве по Владимирской области (С.А. Сидорова). |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Таблица 1. Перечень минимально-необходимых услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов | 3 |
| 3 | Оценка в общей потребности средствах на финансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов | 8 |
| 4 | Расчет стоимости капитального ремонта общего имущества по типам домов. | 11 |
| 5 | Статистические данные по количеству многоквартирных домов (МКД) Владимирской области | 11 |
| 6 | Показатели стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов по типам домов (на 1 м2 общей площади дома в текущем уровне цен 2014 года)) | 12 |
| 7 | Показатели стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов по региональной программе Владимирской области с учетом доли типов домов в общем объеме (на 1 м2 общей площади дома в текущем уровне цен 2014 года) | 14 |
| 8 | Определение необходимого размера взноса собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта Владимирской области. | 16 |
| 9 | Анализ стоимости проведения капитального ремонта на 1 квадратный метр в разрезе видов работ на основании данных по программе 2010 года | 17 |
| 10 | Локальный сметный расчет на ремонт фундаментов (аналог-представитель) | 18 |
| 11 | Реестр многоквартирных жилых домов по программе 2010 г с показатели общей площади дома и стоимости капитального ремонта | 23 |
| 12 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития России | 57 |

1. Общие положения.

Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведен на основании «Методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 10 июля 2013 г № 288.

Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее-минимальный размер взноса) производится для формирования нормативного правового акта государственной власти Владимирской области, который устанавливает размер минимального взноса с целью обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области.

Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, исходя из установленного минимального размера взноса, формируют фонд капитального ремонта многоквартирного дома, за счет средств которого финансируется капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, по перечню видов работ, установленному частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса.

Перечень минимально-необходимых услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов.

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ в соответствии со ст. 166 Жилищного Кодекса | № поз. | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 1. | Ремонт или замена инженерных систем: |
|  |  | 1.1. | Замена системы холодного водоснабжения, в том числе: |
|  |  | 1.1.1. | Замена водомерных узлов |
|  |  | 1.1.2. | Замена разводящих магистралей и стояков |
|  |  | 1.1.3. | Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру |
|  |  | 1.1.4. | Замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок |
|  |  | 1.1.5. | Замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1.2. | Замена системы горячего водоснабжения, в том числе: |
|  |  | 1.2.1. | Замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть |
|  |  | 1.2.2. | Замена разводящих магистралей и стояков |
|  |  | 1.2.3. | Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру |
|  |  | 1.3. | Замена системы канализования и водоотведения, в том числе: |
|  |  | 1.3.1. | Замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек |
|  |  | 1.3.2. | Замена задвижек при их наличии |
|  |  | 1.4. | Замена системы отопления, в том числе: |
|  |  | 1.4.1. | Замена разводящих магистралей и стояков |
|  |  | 1.4.2. | Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях |
|  |  | 1.4.3. | Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств |
|  |  | 1.4.4. | Установка, или замена в комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных насосных установок |
|  |  | 1.5. | Замена системы газоснабжения, в том числе: |
|  |  | 1.5.1. | Замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков |
|  |  | 1.5.2. | Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях |
|  |  | 1.6. | Замена системы электроснабжения, в том числе: |
|  |  | 1.6.1. | Замена ГРЩ (главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов |
|  |  | 1.6.2. | Замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения |
|  |  | 1.6.3. | Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения |
|  |  | 1.6.4. | Замена электрических сетей для питания электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем |
|  |  | 2. | Модернизация инженерных систем, в т. ч.: |
|  |  | 2.1. | Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб |
|  |  | 2.2. | Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение |
|  |  | 2.3. | Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие |
|  |  | 2.4. | Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов |
|  |  | 3. | Замена печного отопления на центральное с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. | Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных |
| 2. | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт и замена лифтового оборудования с его модернизацией, в т.ч.: |
|  |  | 1. | Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |
|  |  | 2. | Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт |
|  |  | 3. | Ремонт машинных помещений |
|  |  | 4. | Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования |
|  |  | 5. | Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам, автоматизация и диспетчеризация лифтового оборудования |
| 3. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1. | Ремонт конструкций крыш: |
|  |  | 1.1. | Из деревянных конструкций: |
|  |  | 1.1.1. | Ремонт с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разреженной из брусков |
|  |  | 1.1.2. | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций |
|  |  | 1.1.3. | Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия |
|  |  | 1.1.4. | Ремонт, замена слуховых окон |
|  |  | 1.2. | Из железобетонных стропил и кровельных настилов: |
|  |  | 1.2.1. | Устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов |
|  |  | 1.2.2. | Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия |
|  |  | 1.2.3. | Ремонт стяжки для кровельного покрытия |
|  |  | 2. | Замена покрытий крыш |
|  |  | 2.1. | Полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий |
|  |  | 2.2. | Полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий |
|  |  | 2.3. | Полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий |
|  |  | 3. | Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних) |
|  |  | 4. | Ремонт или замена надкровельных элементов |
|  |  | 4.1. | Ремонт лазов на кровлю |
|  |  | 4.2. | Ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства |
|  |  | 4.3. | Смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 4.4. | Смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек |
|  |  | 4.5. | Ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт |
|  |  | 4.6. | Восстановление или смена ограждения на чердачной кровле |
|  |  | 5. | Переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 1. | Ремонт участков стен подвалов и пола |
|  |  | 2. | Утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений |
|  |  | 3. | Гидроизоляция стен и пола подвала |
|  |  | 4. | Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей |
|  |  | 5. | Ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей |
|  |  | 6. | Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей) |
|  |  | 7. | Ремонт отмостки |
|  |  | 8. | Ремонт или замена дренажной системы |
| 5. | Утепление и ремонт фасадов | 1. | Ремонт фасадов, не требующих утепления |
|  |  | 1.1. | Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер |
|  |  | 1.2. | Ремонт облицовочной плитки |
|  |  | 1.3. | Окраска по штукатурке или по фактурному слою |
|  |  | 1.4. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий |
|  |  | 1.5. | Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования |
|  |  | 1.6. | Окраска со стороны фасада оконных переплетов |
|  |  | 1.7. | Ремонт ограждающих стен |
|  |  | 1.8. | Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества) |
|  |  | 1.9. | Ремонт или замена входных наружных дверей |
|  |  | 2. | Работы по ремонту фасадов, требующих утепления |
|  |  | 2.1. | Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей |
|  |  | 2.2. | Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией) |
|  |  | 2.3. | Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении |
|  |  | 3. | Общие для обеих групп зданий работы |
|  |  | 3.1. | Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.2. | Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей |
|  |  | 3.3. | Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей |
|  |  | 3.4. | Смена оконных отливов |
|  |  | 3.5. | Смена водосточных труб |
|  |  | 3.6. | Ремонт и утепление цоколя |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления: |
|  |  |  | тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения |
|  |  |  | потребления холодной воды |
|  |  |  | электрической энергии |
|  |  |  | газа |
|  |  |  | узлов управления ресурсами, с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения для обеспечения дистанционного учета и управления |
| 7. | Ремонт фундаментов многоквартирных домов | 1. | Работы по ремонту или замене фундаментов |
|  |  | 1.1. | Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов. Устройство защитного слоя |
|  |  | 1.2. | Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента |

Определение минимального размера взноса на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, необходимого для восстановления безопасности эксплуатации здания и замену изношенных на современные системы  инженерно-технического обеспечения, осуществляется на основе следующих принципов:

- определение минимального размера взноса на основе оценки общей потребности в средствах;

- доступность минимального размера взноса для граждан-собственников помещений в много квартирных домах с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- достаточность финансовых средств, формируемых исходя из устанавливаемого минимального размера взноса, определяется с учетом планируемых мер финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета области, муниципальных бюджетов, в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса, для обеспечения выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разрабатываемой и утверждаемой в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса.

Оценка общей потребности в средствах на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

Потребность в средствах на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области, в рамках региональной программы определяется исходя из:

- оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, дифференцированных по группам, исходя из технических характеристик – этажности, материал стен;

- перечня минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту для каждого типа многоквартирных домов, приведенных в Таблице 1.

Оценочная стоимость капитального ремонта отдельной группы многоквартирных жилых домов определяется как суммарная стоимость всех видов капитального ремонта по перечню необходимых минимальных услуг, с учетом:

- стоимости разработки проектной документации (в случае, если разработка проектной документация необходима в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

- стоимости услуг по строительному контролю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства")

- необходимости неоднократного выполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту в течение срока региональной программы капитального ремонта, исходя из нормативных сроков эффективной эксплуатации элементов зданий, в соответствии с ВСН 58-88(Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

Стоимость каждой работы по капитальному ремонту определяется на основе стоимости фактически проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области (данные приведены в Приложении 1). Для приведения стоимости работ на год утверждения региональной программы (2014 год) применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

Общая потребность в средствах на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов на территории Владимирской области определяется  исходя из оценочной стоимости капитального ремонта 1 м2 общей площади отдельного типа многоквартирных домов и общей площади данного типа домов:

Скрj =

где:

Скрj	– общая потребность в средствах на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. руб.;

Сij	– оценочная стоимость 1 м2 общей площади капитального ремонта i-того типа многоквартирного дома, тыс. руб.;

Кij	–общая площадь многоквартирных домов i-того типа по области;

n	– число типов многоквартирных домов.

- нормативных сроков эффективной эксплуатации конструктивных элементов до проведения очередного капитального ремонта, в соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержден приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312.(статус в 2013 году – действующий);
г) перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленного Ст. 166 Жилищного Кодекса РФ.

Расчет стоимости капитального ремонта общего имущества по типам домов.

1. Анализ стоимости проведенного капитального ремонта общего имущества:

- Расчеты дифференцированы в зависимости от :
а) типа и этажности многоквартирного дома;
б) стоимости проведенного капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома;

| Статистические данные 2012 года по количеству многоквартирных домов (МКД) Владимирской области |
| --- |
|  | Количество МКД в МО | 1-этажные МКД | 2-этажные МКД | 3-этажные МКД | 4-5-этажные МКД | 9-этажные МКД | 12-этажные МКД | 16-этажные МКД | 10-этажные |
| Итого до 1999 года застройки, шт | 16437 | 8557 | 4448 | 633 | 2153 | 628 | 16 | 9 | 19 |
| Итого после 1999 года застройки, шт | 229 | 7 | 22 | 43 | 123 | 120 | 4 | 7 | 23 |
| ИТОГО |  | 8564 | 4470 | 676 | 2276 | 748 | 20 | 16 | 42 |
| Расчетная средняя площадь одного дома -представителя, м2 |  | 207 | 1295 | 1598 | 3575 | 7459 | 9207 | 12156 | 14782 |
| Общая площадь, м2 | 23357386 | 1772748 | 5788650 | 1080248 | 8136928 | 5579332 | 184140 | 194496 | 620844 |
|  | Количество МКД в МО | 1-3 этажные МКД | 4-5-этажные МКД | 9-этажные МКД | 10-16-этажные МКД |
| Итого общая площадь по дифференцированным группам | 23357386 | 8641646 | 8136928 | 5579332 | 999480 |
| Доля типоразмерных групп | 100 | 37 | 35 | 24 | 4 |

|  | ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ТИПАМ ДОМОВ (на 1 м2 общей площади дома в текущем уровне цен 2014 года) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Типоразмерные группы по количеству этажей | Показатель общей площади многоквартирного жилого дома (средний), м2 | Стоимость капитального ремонта общей площади, руб/м2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб/м2 (мин) | Ремонт или замена лифтового оборудования, руб/м2 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, руб/м2 (СР) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, руб/м2 | Утепление и ремонт фасадов, руб/м2 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), руб/м2 | Ремонт фундаментов многоквартирных домов, руб/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 207 | 4017 | 112,53 | 0,00 | 1653,57 | 78,07 | 1536,29 | 510,14 | 145,23 |
| 2 | 1295 | 3100 | 412,31 | 0,00 | 1126,24 | 71,23 | 1033,88 | 81,54 | 375,11 |
| 3 | 1598 | 2065 | 339,84 | 0,00 | 764,51 | 71,23 | 774,55 | 62,58 | 52,12 |
| Итого по 1-3 эт | 3067,00 | 288,23 | 0,00 | 1181,44 | 73,51 | 1114,91 | 218,09 | 190,82 |
| 4 | 2523 | 656 | 13,20 | 0,00 | 182,35 | 45,89 | 311,30 | 41,85 | 61,20 |
| 5 | 4026 | 558 | 213,35 | 0,00 | 179,53 | 42,68 | 95,86 | 26,23 | 0,00 |
| Итого по 4-5 эт | 606,73 | 113,28 | 0,00 | 180,94 | 44,29 | 203,58 | 34,04 | 30,60 |
| 7 | 6970 | 675 | 31,40 | 202,38 | 194,43 | 47,00 | 177,94 | 21,97 | 0,00 |
| 9 | 7459 | 679 | 31,40 | 197,51 | 194,43 | 96,81 | 138,40 | 20,53 | 0,00 |
| Итого по 7-9 эт | 677,11 | 31,40 | 199,95 | 194,43 | 71,91 | 158,17 | 21,25 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14782 | 822 | 214,30 | 216,53 | 150,92 | 90,05 | 138,40 | 11,43 | 0,00 |
| 12 | 6207 | 902 | 214,30 | 332,26 | 122,97 | 69,76 | 138,40 | 23,82 | 0,00 |
| 13-14 | 4925 | 1172 | 214,30 | 603,33 | 122,97 | 62,01 | 138,40 | 31,09 | 0,00 |
| Итого по 10-14 эт | 965,08 | 214,30 | 384,04 | 132,29 | 73,94 | 138,40 | 22,11 | 0,00 |
| На показатели цены, принятые по проведенному капитальному ремонту 2010 года применены индексы-дефляторы Минэкономразвития России |
| К 2010-2014= |  | 1,2336 |  |  |  |  | 1,056 |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 106,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 105,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 (средний) | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: данные приняты из анализа стоимости проведения капитального ремонта по Владимирской области в предшествующие годы, для применения структурных показателей фактически произведенных затрат на проведение капитального ремонта и доли каждого из представителей дифференцированной группы жилых домов, в общем объеме жилого фонда.

|  | ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛИ ТИПОВ ДОМОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ (на 1 м2 общей площади лома в текущем уровне цен 2014 года) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |

| Типоразмерные группы по количеству этажей | Стоимость капитального ремонта общей площади, руб/м2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб/м2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, руб/м2 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, руб/м2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, руб/м2 | Утепление и ремонт фасадов, руб/м2 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), руб/м2 | Ремонт фундаментов многоквартирных домов, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по 1-3 эт | 3067,00 | 288,23 | 0,00 | 1181,44 | 73,51 | 1114,91 | 218,09 | 190,82 |
| доля в общем объеме | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Итого по 4-5 эт | 606,73 | 113,28 | 0,00 | 180,94 | 44,29 | 203,58 | 34,04 | 30,60 |
| доля в общем объеме | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого по 7-9 эт | 677,11 | 31,40 | 199,95 | 194,43 | 71,91 | 158,17 | 21,25 | 0,00 |
| доля в общем объеме | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого по 10-14 эт | 965,08 | 214,30 | 384,04 | 132,29 | 73,94 | 138,40 | 22,11 | 0,00 |
| доля в общем объеме | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого стоимость капитального ремонта 1 м2 с учетом доли типов домов | 1548,26 | 162,40 | 63,35 | 552,42 | 62,92 | 527,27 | 98,59 | 81,31 |
| Срок эффективной эксплуатации ВСН 58-88(р), год |  | 20 | 25 | 21 | 50 | 20 | 10 | 30 |
| Итого стоимость капитального ремонта 1 м2 с учетом доли типов домов на 2014 год | коэффициент | 1,5 | 1,2 | 1,43 | 1 | 1,50 | 3 | 1 |
|  | 2341,58 | 243,60 | 76,02 | 791,05 | 62,92 | 790,90 | 295,78 | 81,31 |

Определение необходимого размера взноса собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта Владимирской области.

Необходимый размер взноса на капитальный ремонт в каждом типе многоквартирного дома в рублях на 1 квадратный метр общей площади помещений  в месяц (Внij) при допущении постоянства размера такого взноса в течение срока региональной программы (как базового показателя 2014 года) капитального ремонта рассчитывается путем деления удельной стоимости капитального ремонта i-того типа многоквартирного дома на общий срок региональной программы, исчисленной в календарных месяцах:

Внij = сij / (N х 12)= 2341,58 : (30 х 12)=6,50 руб

где:

Внij 	– размер необходимого взноса на капитальный ремонт собственников помещений в i-том типе многоквартирного дома, руб./(кв. м · месяц);

сij	–стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади многоквартирного дома, руб./кв. м в текущем уровне цен 2014 года;

N	– срок реализации региональной программы капитального ремонта – 30 лет;

12	– число календарных месяцев в году.

Согласно части 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса минимальный размер взноса дифференцирован с учетом типа многоквартирного дома и стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома.

Показатели стоимости капитального ремонта 1 м2 общей площади по типам многоквартирных домов приведен в Таблице 4.

Значения необходимого размера взноса на капитальный ремонт определен  в размере 6,50 (шести рублей 50 копеек) рублей, единый по типам многоквартирных домов в целом по области. Данный показатель  используются для установления минимального размера взноса после оценки их доступности для граждан – собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

Приложение 1

| Анализ стоимости проведения капитального ремонта на 1 квадратный метр в разрезе видов работ на основании данных по программам 2010 года. |
| --- |
| № п/п | Количество этажей | Количество МКД | Общая стоимость капитального ремонта, руб./ кв.м. | ремонт внутридомовых инженерных систем, руб./ кв.м. | ремонт крыши, руб./ кв.м. | ремонт крыши |
|  |  |  |  |  | от общей площади | от объема работ |
|  |  |  | мин. | макс. | ср. | мин. | макс. | ср. | мин. | макс. | ср. | мин. | макс. | ср. |
| 1 | 1 | 37 | 477,49 | 3076,75 | 1543,04 | 91,22 | 91,22 | 91,22 | 477,49 | 2985,53 | 1340,44 | 418,46 | 2030,41 | 852,78 |
| 2 | 2 | 535 | 40,73 | 4183,84 | 816,8 | 40,73 | 1326,85 | 334,23 | 245,82 | 4183,84 | 912,97 | 360,02 | 3992,06 | 1056,21 |
| 3 | 3 | 123 | 41,23 | 3026,12 | 541,39 | 41,23 | 1034,63 | 275,49 | 204,67 | 2178,81 | 619,74 | 469,95 | 3938,07 | 1112,84 |
| 4 | 4 | 50 | 10,7 | 1450,45 | 421,01 | 10,7 | 619,17 | 235,41 | 147,82 | 721,6 | 443,09 | 474,22 | 1894,48 | 1134,36 |
| 5 | 5 | 346 | 22,26 | 1434,64 | 312,05 | 10,06 | 633,07 | 172,95 | 145,53 | 1366,29 | 368,51 | 451,36 | 4507,59 | 1328,8 |
| 6 | 9 | 136 | 25,45 | 922,57 | 349,03 | 25,45 | 424,26 | 126,24 | 49,2 | 303,76 | 157,61 | 538,36 | 1865,45 | 1044,48 |
| 7 | 10-14 | 13 | 99,68 | 622,99 | 352,18 | 173,72 | 173,72 | 173,72 | 99,68 | 150,37 | 122,34 | 892,22 | 1481,75 | 1078,16 |
| № п/п | Количество этажей | Количество МКД | ремонт подвальных помещений | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | утепление и ремонт фасадов |
|  |  |  | от общей площади | от объема работ | от общей площади | от объема работ |
|  |  |  | мин. | макс. | ср. | мин. | макс. | ср. | мин. | макс. | ср. | мин. | макс. | ср. |
| 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245,37 | 2716,81 | 2085,23 | 879,14 | 2751,87 | 1749,98 |
| 2 | 2 | 535 | 63,29 | 532,99 | 182,11 | 522,91 | 4034,4 | 1237,98 | 129,34 | 3706,95 | 838,1 | 201,34 | 2873,45 | 893,66 |
| 3 | 3 | 123 | 57,74 | 270,72 | 164,23 | 552,33 | 697,39 | 624,86 | 92,48 | 1991,49 | 627,88 | 138,91 | 1757,87 | 754,15 |
| 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,5 | 1321,46 | 828,65 | 875,16 | 2084,67 | 1468,86 |
| 5 | 5 | 346 | 34,6 | 214,38 | 78,48 | 682,75 | 1131,44 | 893,72 | 77,71 | 1434,64 | 459,26 | 96,21 | 3285,4 | 939,99 |
| 6 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,19 | 149,77 | 136,05 | 200,01 | 472,56 | 359,01 |
| 7 | 10-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Стройка: | Капитальный ремонт многоквартирных домов ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- |
| Объект: | 1,2,3 этажные |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Ремонт фундаментов |
| Сметная стоимость: | 1 315.066 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2013 г г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Раздел 1. Ремонт фундаментов, гидроизоляция |
| 1. | ТЕРр 68-13-1 Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см вручную, 1000 м2 | 0.104 | 8 977.11 |  | 933.62 | 933.62 |  | 93.57 | 9.73128 |
|  |  |  | 8 977.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 88.4% |  |  | 825.32 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 448.14 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 207.08 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 51-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 | 0.0416 | 29 911.11 | 22 448.58 | 1 244.30 | 310.44 | 933.86 | 83 | 3.4528 |
|  |  |  | 7 462.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 104*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 63.75% |  |  | 197.91 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 36% |  |  | 111.76 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 553.96 |  |  |  |  |
| 3. | 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 7.48 | 105.26 | 105.26 | 787.38 |  | 787.38 |  |  |
| 4. | ТЕРр 51-2-3 Разработка грунта при вертикальной гидроизоляции фундаментов: грунт I-II группы без крепления, 100 м3 | 1.56 | 33 844.96 | 5.77 | 52 798.14 | 52 789.14 | 9.01 | 346.5 | 540.54 |
|  |  |  | 33 839.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 104*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 63.75% |  |  | 33 653.08 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 36% |  |  | 19 004.09 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 105 455.31 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 08-01-004-01 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной, 1 м3 изолирующего сл | 46.8 | 1 544.41 | 335.96 | 72 278.41 | 41 514.47 | 15 722.82 | 9.246 | 432.7128 |
|  |  |  | 887.06 | 89.71 |  |  | 4 198.50 | 0.725 | 33.93 |
|  | Объем: 156*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 93.33% |  |  | 42 663.91 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54.4% |  |  | 24 867.86 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 139 810.18 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 52-3-1 Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя в 2 кирпича (30% протяженности цоколя), 100 м | 0.312 | 102 065.82 | 16 910.45 | 31 844.54 | 13 527.54 | 5 276.06 | 375 | 117 |
|  |  |  | 43 357.50 | 4 417.52 |  |  | 1 378.27 | 35.7 | 11.1384 |
|  | Объем: 104*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79.05% |  |  | 11 783.04 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 8 943.49 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 52 571.07 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 52-4-2 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в 1 кирпич (ремонт приямков), 100 м2 | 0.102 | 132 266.84 | 319.37 | 13 491.22 | 2 992.20 | 32.58 | 287.01 | 29.27502 |
|  |  |  | 29 335.29 | 41.38 |  |  | 4.22 | 0.29 | 0.02958 |
|  | Накладные расходы | 79.05% |  |  | 2 368.67 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 797.85 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 17 657.74 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 52-7-5 Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов сборных бетонных, 1 м3 | 37.44 | 16 472.05 | 10 299.69 | 616 713.63 | 67 580.84 | 385 620.56 | 17.204 | 644.11776 |
|  |  |  | 1 805.04 | 2 679.86 |  |  | 100 333.91 | 21.5375 | 806.364 |
|  | Объем: 156*0.6*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79.05% |  |  | 132 736.61 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 100 748.85 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 850 199.09 |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.782 | 10 311.71 |  | 8 063.75 | 8 063.75 |  | 111.78 | 87.41196 |
|  |  |  | 10 311.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 156-31-46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 61.2% |  |  | 4 935.02 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 30.6% |  |  | 2 467.51 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 15 466.27 |  |  |  |  |
| 10. | ФЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего с | 15.6 | 1 763.42 | 311.42 | 27 509.35 | 7 292.53 | 4 858.20 | 4.2895 | 66.9162 |
|  |  |  | 467.47 | 85.07 |  |  | 1 327.11 | 0.6875 | 10.725 |
|  | Объем: 104*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.1% |  |  | 8 111.08 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 51% |  |  | 4 396.02 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 40 016.45 |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, 100 м2 покрытия | 1.04 | 31 485.33 | 325.39 | 32 744.74 | 2 066.40 | 338.41 | 17.388 | 18.08352 |
|  |  |  | 1 986.93 | 8.79 |  |  | 9.14 | 0.0625 | 0.065 |
|  | Накладные расходы | 108.63% |  |  | 2 254.66 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64.6% |  |  | 1 340.80 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 36 340.20 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (приямков), 100 м2 | 0.015 | 30 540.98 | 4.69 | 458.11 | 374.29 | 0.07 | 232.116 | 3.48174 |
|  |  |  | 24 952.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 67.15% |  |  | 251.34 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | 149.72 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 859.16 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 08-02-007-03 Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических из | 0.225 | 60 783.61 | 2 003.57 | 13 676.31 | 1 336.05 | 450.80 | 54.487 | 12.259575 |
|  |  |  | 5 937.99 | 143.22 |  |  | 32.22 | 0.8625 | 0.1940625 |
|  | Накладные расходы | 93.33% |  |  | 1 277.01 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54.4% |  |  | 744.34 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 15 697.66 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю (окна подвала), 100 шт. | 0.06 | 48 749.76 | 109.70 | 2 924.99 | 2 671.37 | 6.58 | 376.26 | 22.5756 |
|  |  |  | 44 522.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 69.7% |  |  | 1 861.94 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 49.6% |  |  | 1 325.00 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 111.93 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт. | 0.04 | 19 549.16 | 1 861.21 | 781.97 | 707.52 | 74.45 | 179.3 | 7.172 |
|  |  |  | 17 687.95 | 491.25 |  |  | 19.65 | 3.97 | 0.1588 |
|  | Накладные расходы | 69.7% |  |  | 506.84 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 49.6% |  |  | 360.68 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 649.48 |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 | 0.04 | 3 543.10 |  | 141.72 | 141.72 |  | 36.28 | 1.4512 |
|  |  |  | 3 543.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 69.7% |  |  | 98.78 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 49.6% |  |  | 70.29 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 310.79 |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 10-04-013-02 Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен, 100 м2 проемов | 0.048 | 185 684.76 | 2 875.07 | 8 912.87 | 1 093.91 | 138.00 | 186.7715 | 8.965032 |
|  |  |  | 22 789.86 | 307.19 |  |  | 14.75 | 1.85 | 0.0888 |
|  | Накладные расходы | 90.27% |  |  | 1 000.79 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 42.84% |  |  | 474.95 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 10 388.61 |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 201-0252-2 Двери стальные однопольные огрунтованные, м2 | 4.8 | 3 746.56 |  | 17 983.49 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 903 288.54 | 203 395.79 | 414 248.78 |  | 2005.1465 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 317.77 |  | 862.69364 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 885 305.05 | 203 395.79 | 414 248.78 |  | 2005.1465 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 317.77 |  | 862.69364 |
|  | . - (%=88.4 - по стр. 1; %=63.75 - по стр. 2, 4; %=93.33 - по стр. 5, 13; %=79.05 - по стр. 6-8; %=61.2 - по стр. 9; %=94.1 - по стр. 10; %=108.63 - по стр. 11; %=67.15 - по стр. 12; %=69.7 - по стр. 14-16; %=90.27 - по стр. 17) |  |  |  | 244 525.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - (%=48 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2, 4; %=54.4 - по стр. 5, 13; %=60 - по стр. 6-8; %=30.6 - по стр. 9; %=51 - по стр. 10; %=64.6 - по стр. 11; %=40 - по стр. 12; %=49.6 - по стр. 14-16; %=42.84 - по стр. 17) |  |  |  | 167 251.33 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 297 082.37 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 1 315 065.86 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 903 288.54 | 203 395.79 | 414 248.78 |  | 2005.1465 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 317.77 |  | 862.69364 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 203 395.79 | 414 248.78 |  | 2005.1465 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 317.77 |  | 862.69364 |
|  | . - (%=88.4 - по стр. 1; %=63.75 - по стр. 2, 4; %=93.33 - по стр. 5, 13; %=79.05 - по стр. 6-8; %=61.2 - по стр. 9; %=94.1 - по стр. 10; %=108.63 - по стр. 11; %=67.15 - по стр. 12; %=69.7 - по стр. 14-16; %=90.27 - по стр. 17) |  |  |  | 244 525.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - (%=48 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2, 4; %=54.4 - по стр. 5, 13; %=60 - по стр. 6-8; %=30.6 - по стр. 9; %=51 - по стр. 10; %=64.6 - по стр. 11; %=40 - по стр. 12; %=49.6 - по стр. 14-16; %=42.84 - по стр. 17) |  |  |  | 167 251.33 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 297 082.37 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 315 065 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С НДС 18% |  |  |  | 1 551 778 |  |  |  |  |
|  | Общая площадь 2 этажного жилого дома 1295 м2 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ в ценах 2010 г: 2 этажный 1 этажного |  |  |  | 375,11 145,23 52,12 |  |  |  |  |
|  | 3 этажного СОСТАВИЛ С.А. СИДОРОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР МНОГОКВАРТИНЫХ ДОМОВ ПО ПРОГРАММЕ 2010 ГОДА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОМОВ И СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта руб/1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г Александров ул Пески д.9 | 1 | 201,30 | 795,42 | 160 118,00 |
| г Владимир ул Музейная д.4А | 1 | 381,20 | 1 245,37 | 474 734,00 |
| мкр Коммунар ул Советская д.5 | 1 | 147,30 | 2 558,36 | 376 846,00 |
| мкр Коммунар ул Центральная д.14 | 1 | 132,40 | 2 716,81 | 359 705,00 |
| г Меленки ул 1 Мая д.56 | 1 | 274,60 | 2 477,79 | 680 400,00 |
| г Меленки ул Пушкина д.1б | 1 | 238,40 | 2 362,37 | 563 190,00 |
| г Суздаль ул Васильевская д.39 | 1 | 220,10 | 2 785,94 | 613 185,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.28 | 1 | 439,80 | 477,49 | 210 000,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.36 | 1 | 219,70 | 955,85 | 210 000,00 |
| г Юрьев-Польский ул Матросова д.24 | 1 | 245,80 | 814,12 | 200 111,00 |
| г Юрьев-Польский ул Матросова д.28 | 1 | 175,85 | 1 336,69 | 235 057,00 |
| п Красный Октябрь ул Новая д.16 | 1 | 123,60 | 1 247,95 | 154 247,00 |
| г Муром ул Энергетиков д.6 | 1 | 202,50 | 1 762,77 | 356 961,00 |
| пгт Красная Горбатка ул им. И.И.Анфимова д.4 | 1 | 187,60 | 3 076,75 | 577 198,00 |
| с Сима ул Советская д.2 | 1 | 301,23 | 862,05 | 259 674,00 |
| д Эдон ул Ленина д.19 | 1 | 584,00 | 832,19 | 486 000,00 |
| д Надеждино ул Песочная д.19 | 1 | 110,90 | 2 388,69 | 264 906,00 |
| г Вязники ул Чехова д.48 | 1 | 316,20 | 1 805,79 | 570 990,00 |
| г Судогда ул Ленина д.2 | 1 | 139,90 | 2 584,39 | 361 556,00 |
| г Юрьев-Польский ул Краснооктябрьская д.27 | 1 | 119,60 | 1 279,45 | 153 022,00 |
| г Юрьев-Польский ул Покровская д.23 | 1 | 114,70 | 1 750,69 | 200 804,00 |
| г Юрьев-Польский ул Станционная д.13 | 1 | 130,50 | 2 172,04 | 283 451,00 |
| д Смолино ул Садовая д.2 | 1 | 108,00 | 1 322,75 | 142 857,00 |
| д Шевинская ул Советская д.14 | 1 | 148,10 | 823,11 | 121 902,00 |
| д Шевинская ул Советская д.22 | 1 | 148,30 | 785,21 | 116 447,00 |
| д Шевинская ул Советская д.29 | 1 | 139,01 | 860,97 | 119 684,00 |
| п Красный Маяк пер Стахановский д.1 | 1 | 100,40 | 1 198,31 | 120 310,00 |
| п Красный Маяк ул Дегтярева д.10 | 1 | 99,30 | 1 231,01 | 122 239,00 |
| п Красный Маяк ул Дегтярева д.3 | 1 | 97,70 | 1 305,76 | 127 573,00 |
| п Красный Маяк ул Советская д.12 | 1 | 149,30 | 763,68 | 114 017,00 |
| п Красный Маяк ул Советская д.14 | 1 | 146,20 | 832,50 | 121 711,00 |
| п Галицы ул Гагарина д.18 | 1 | 306,00 | 1 307,19 | 400 000,00 |
| г Муром ул Войкова д.12 | 1 | 78,90 | 1 985,49 | 156 655,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Муром ул Гастелло д.18 | 1 | 252,40 | 2 010,04 | 507 334,00 |
| г Муром ул Южная д.9 | 1 | 180,70 | 2 355,37 | 425 615,00 |
| п Степанцево ул Пролетарская д.17 | 1 | 192,90 | 1 192,33 | 230 000,00 |
| п Степанцево ул Пролетарская д.1а | 1 | 491,60 | 829,94 | 408 000,00 |
| ИТОГО 1 этажные | 37,00 | 7645,99 | 1436,90 | 10986499,00 |
| п Асерхово пр-кт Лесной д.1 | 2,00 | 742,70 | 766,55 | 569320,00 |
| п Асерхово пр-кт Лесной д.12 | 2,00 | 554,29 | 894,30 | 495700,00 |
| п Асерхово пр-кт Лесной д.2 | 2,00 | 592,00 | 225,14 | 133281,00 |
| п Асерхово ул Железнодорожная д.1 | 2,00 | 753,50 | 892,17 | 672252,00 |
| п Асерхово ул Железнодорожная д.2 | 2,00 | 528,80 | 501,93 | 265420,00 |
| п Боголюбово ул Заводская д.3 | 2,00 | 521,00 | 1632,19 | 850370,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.13 | 2,00 | 1322,20 | 59,83 | 79110,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.19 | 2,00 | 1469,40 | 77,57 | 113980,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.23 | 2,00 | 810,70 | 155,45 | 126020,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.25 | 2,00 | 1219,30 | 525,04 | 640180,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.31 | 2,00 | 824,20 | 152,90 | 126020,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.33 | 2,00 | 810,00 | 155,58 | 126020,00 |
| п Боголюбово ул Ленина д.24В | 2,00 | 1384,30 | 579,90 | 802752,00 |
| п Боголюбово ул Ленина д.82 | 2,00 | 353,80 | 717,58 | 253880,00 |
| п Боголюбово ул Северная д.12 | 2,00 | 793,50 | 543,24 | 431060,00 |
| п Дружба ул Мира д.4 | 2,00 | 451,30 | 807,73 | 364530,00 |
| п Дружба ул Мира д.6 | 2,00 | 868,40 | 1103,45 | 958239,00 |
| п Новки ул Ильича д.3 | 2,00 | 622,90 | 804,44 | 501086,00 |
| с Бутылицы ул Садовая д.3 | 2,00 | 770,90 | 615,08 | 474167,00 |
| п Новый Быт ул Песочная д.32 | 2,00 | 560,80 | 1165,67 | 653710,00 |
| п Новый Быт ул Шоссейная д.58 | 2,00 | 340,80 | 2149,54 | 732563,00 |
| п Мирный ул Центральная д.81 | 2,00 | 841,00 | 663,68 | 558157,00 |
| с Горки ул Колхозная д.20 | 2,00 | 863,40 | 67,18 | 58000,00 |
| с Горки ул Колхозная д.21 | 2,00 | 863,30 | 67,18 | 58000,00 |
| с Горки ул Колхозная д.7 | 2,00 | 440,20 | 1140,12 | 501881,00 |
| г Александров ул Ануфриева д.11 | 2,00 | 775,70 | 924,90 | 717447,00 |
| г Александров ул Ануфриева д.6 | 2,00 | 725,20 | 849,92 | 616361,00 |
| г Александров ул Крестьянская 1-я д.22 | 2,00 | 368,70 | 1148,59 | 423485,00 |
| г Александров ул Крестьянская 1-я д.24 | 2,00 | 372,60 | 1136,57 | 423485,00 |
| г Александров ул Крестьянская 1-я д.26 | 2,00 | 370,90 | 1141,78 | 423485,00 |
| г Александров ул Лесная 1-я д.2а | 2,00 | 310,20 | 1093,34 | 339155,00 |
| г Александров ул Маяковского д.12 | 2,00 | 320,50 | 1164,60 | 373254,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Александров ул Радио д.1 | 2,00 | 526,70 | 2039,70 | 1074312,00 |
| г Александров ул Радио д.5 | 2,00 | 510,30 | 1589,18 | 810959,00 |
| г Александров ул Совхоза Правда д.27 | 2,00 | 1254,10 | 397,56 | 498578,00 |
| г Александров ул Совхоза Правда д.28 | 2,00 | 1254,10 | 468,43 | 587463,00 |
| г Александров ул Совхоза Правда д.36 | 2,00 | 702,30 | 590,48 | 414691,00 |
| г Владимир городок Стрелецкий д.52 | 2,00 | 313,30 | 772,16 | 241917,00 |
| г Владимир пер Богословский д.1 | 2,00 | 171,90 | 935,92 | 160884,00 |
| г Владимир проезд 2-й Коллективный д.6А | 2,00 | 602,30 | 547,83 | 329957,00 |
| г Владимир проезд Добросельский д.2 | 2,00 | 563,80 | 1030,81 | 581168,00 |
| г Владимир проезд Добросельский д.4 | 2,00 | 448,20 | 1087,39 | 487368,00 |
| г Владимир ул Баумана д.8 | 2,00 | 806,80 | 369,93 | 298463,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.105Д | 2,00 | 470,60 | 1006,41 | 473615,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.97А | 2,00 | 1371,40 | 918,22 | 1259242,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.99А | 2,00 | 470,50 | 928,38 | 436803,00 |
| г Владимир ул Вокзальная д.11 | 2,00 | 1226,00 | 100,07 | 122682,00 |
| г Владимир ул Вокзальная д.13 | 2,00 | 1018,10 | 131,30 | 133678,00 |
| г Владимир ул Грибоедова д.1 | 2,00 | 309,50 | 1993,28 | 616920,00 |
| г Владимир ул Грибоедова д.9 | 2,00 | 687,40 | 497,61 | 342059,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.194 | 2,00 | 515,78 | 1085,02 | 559634,00 |
| г Владимир ул Ильича д.9 | 2,00 | 938,80 | 744,18 | 698639,00 |
| г Владимир ул Кирова д.17 | 2,00 | 617,80 | 818,71 | 505798,00 |
| г Владимир ул Лакина д.209 | 2,00 | 299,80 | 763,90 | 229016,00 |
| г Владимир ул Лермонтова д.17/9 | 2,00 | 1055,30 | 795,85 | 839856,00 |
| г Владимир ул Лермонтова д.28А | 2,00 | 643,20 | 1389,19 | 893525,00 |
| г Владимир ул Лермонтова д.30Г | 2,00 | 696,50 | 1372,71 | 956091,00 |
| г Владимир ул Лермонтова д.37 | 2,00 | 622,50 | 1337,73 | 832739,00 |
| г Владимир ул Лермонтова д.44А | 2,00 | 711,50 | 1301,40 | 925947,00 |
| г Владимир ул Никитина д.5 | 2,00 | 597,20 | 621,57 | 371202,00 |
| г Владимир ул Северная д.39 | 2,00 | 689,10 | 1605,99 | 1106689,00 |
| г Владимир ул Северная д.43А | 2,00 | 751,40 | 772,79 | 580678,00 |
| г Владимир ул Соколова-Соколенка д.24Б | 2,00 | 790,90 | 449,12 | 355212,00 |
| г Владимир ул Стасова д.3/1 | 2,00 | 500,72 | 884,71 | 442990,00 |
| г Владимир ул Суздальская д.8 | 2,00 | 430,90 | 855,04 | 368436,00 |
| г Владимир ул Сурикова д.5 | 2,00 | 619,70 | 1081,08 | 669943,00 |
| г Владимир ул Труда д.10/20 | 2,00 | 814,10 | 1156,30 | 941347,00 |
| г Владимир ул Труда д.13 | 2,00 | 693,20 | 496,39 | 344100,00 |
| г Владимир ул Труда д.17 | 2,00 | 802,10 | 507,90 | 407384,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир ул Труда д.5 | 2,00 | 682,30 | 832,40 | 567946,00 |
| г Владимир ул Урицкого д.26 | 2,00 | 484,70 | 1712,92 | 830250,00 |
| г Владимир ул Усти-на-Лабе д.34 | 2,00 | 667,00 | 1738,25 | 1159410,00 |
| г Владимир ул Хирурга Орлова д.6 | 2,00 | 641,90 | 963,90 | 618729,00 |
| г Владимир ул Чехова д.2 | 2,00 | 1175,60 | 1392,25 | 1636726,00 |
| г Владимир ул Элеваторная д.14 | 2,00 | 504,00 | 621,02 | 312992,00 |
| г Владимир ш Судогодское д.35 | 2,00 | 579,00 | 1924,73 | 1114416,00 |
| мкр Оргтруд ул 9 Октября д.24 | 2,00 | 308,20 | 744,60 | 229485,00 |
| мкр Оргтруд ул Молодежная д.14 | 2,00 | 852,80 | 580,32 | 494900,00 |
| мкр Оргтруд ул Новая д.9 | 2,00 | 673,20 | 517,19 | 348170,00 |
| мкр Пиганово ул Центральная д.2 | 2,00 | 649,80 | 2430,31 | 1579216,00 |
| мкр Энергетик ул Совхозная д.3 | 2,00 | 781,50 | 440,39 | 344165,00 |
| г Вязники пер Кутузовский 1-й д.2 | 2,00 | 407,00 | 1018,08 | 414360,00 |
| г Вязники проезд 2-й Кутузовский д.2 | 2,00 | 306,90 | 1313,55 | 403130,00 |
| г Вязники проезд 2-й Кутузовский д.4 | 2,00 | 300,40 | 1338,32 | 402030,00 |
| г Вязники проезд 2-й Кутузовский д.6 | 2,00 | 304,90 | 1318,56 | 402030,00 |
| г Вязники ул Заготзерно д.11 | 2,00 | 313,20 | 785,44 | 246000,00 |
| г Вязники ул Заготзерно д.6-А | 2,00 | 825,50 | 683,22 | 564000,00 |
| г Вязники ул Кутузова д.5 | 2,00 | 992,70 | 858,27 | 852000,00 |
| г Вязники ул Ленина д.48 | 2,00 | 304,20 | 890,99 | 271040,00 |
| г Вязники ул Ленина д.52 | 2,00 | 298,50 | 808,44 | 241320,00 |
| г Вязники ул Ленина д.54 | 2,00 | 335,60 | 808,91 | 271470,00 |
| г Вязники ул Металлистов д.1 | 2,00 | 343,90 | 738,73 | 254050,00 |
| г Вязники ул Мичуринская д.69 | 2,00 | 333,60 | 1577,94 | 526400,00 |
| г Вязники ул Мичуринская д.81 | 2,00 | 299,90 | 1733,91 | 520000,00 |
| г Вязники ул Молодежная д.22 | 2,00 | 771,00 | 710,77 | 548000,00 |
| г Вязники ул Молодежная д.24 | 2,00 | 767,20 | 703,86 | 540000,00 |
| г Вязники ул Суворова д.1-А | 2,00 | 297,50 | 826,89 | 246000,00 |
| д Чудиново ул Полевая д.27 | 2,00 | 622,80 | 903,61 | 562770,00 |
| д Чудиново ул Центральная д.1 | 2,00 | 284,50 | 805,91 | 229280,00 |
| мкр Нововязники ул Карла Маркса д.6 | 2,00 | 771,10 | 816,22 | 629390,00 |
| мкр Нововязники ул Механизаторов д.106 | 2,00 | 760,30 | 914,40 | 695218,00 |
| мкр Нововязники ул Привокзальная д.55/30 | 2,00 | 340,20 | 852,44 | 290000,00 |
| мкр Нововязники ул Привокзальная д.57 | 2,00 | 500,20 | 851,66 | 426000,00 |
| мкр Нововязники ул Привокзальная д.63 | 2,00 | 1304,40 | 699,42 | 912326,00 |
| п Первомайский ул Полевая д.5 | 2,00 | 997,10 | 563,32 | 561690,00 |
| п Первомайский ул Полевая д.8 | 2,00 | 641,00 | 628,36 | 402780,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Гусь-Хрустальный ул Димитрова д.35а | 2,00 | 689,90 | 758,24 | 523109,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Интернациональная д.7 | 2,00 | 1274,30 | 1229,00 | 1566116,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Мира д.13 | 2,00 | 448,90 | 1823,48 | 818561,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Мостовая д.15 | 2,00 | 438,90 | 1217,62 | 534414,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Ремонтная д.9/3 | 2,00 | 598,70 | 863,75 | 517130,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Тракторная д.4 | 2,00 | 603,00 | 1485,67 | 895857,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Транспортная д.2а | 2,00 | 785,10 | 782,27 | 614160,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Чкалова д.22 | 2,00 | 730,40 | 635,35 | 464057,00 |
| п Гусевский ул Мира д.8 | 2,00 | 539,40 | 900,00 | 485462,00 |
| п Гусевский ул Строительная д.22 | 2,00 | 593,40 | 754,58 | 447767,00 |
| п Новый ул Ленина д.13 | 2,00 | 809,50 | 883,21 | 714961,00 |
| г Камешково пл Комсомольская д.10 | 2,00 | 1458,80 | 569,74 | 831136,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.25 | 2,00 | 798,53 | 207,92 | 166034,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.27 | 2,00 | 486,81 | 1071,78 | 521753,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.33 | 2,00 | 568,94 | 257,23 | 146350,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.37 | 2,00 | 493,05 | 918,30 | 452768,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.39 | 2,00 | 498,42 | 532,74 | 265529,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.43 | 2,00 | 485,54 | 526,32 | 255550,00 |
| г Лакинск ул Спортивная д.17а | 2,00 | 869,40 | 933,66 | 811724,00 |
| г Лакинск ул Спортивная д.18 | 2,00 | 682,00 | 724,83 | 494331,00 |
| г Меленки ул Валентины Суздальцевой д.25 | 2,00 | 815,90 | 139,87 | 114120,00 |
| г Меленки ул Коминтерна д.211 | 2,00 | 763,71 | 718,57 | 548780,00 |
| г Меленки ул Коммунистическая д.19 | 2,00 | 397,44 | 2547,05 | 1012300,00 |
| г Меленки ул Коммунистическая д.24 | 2,00 | 453,00 | 3706,95 | 1679247,00 |
| г Меленки ул Коммунистическая д.47 | 2,00 | 670,70 | 2781,20 | 1865350,00 |
| г Меленки ул Коммунистическая д.49 | 2,00 | 673,80 | 2768,40 | 1865350,00 |
| г Меленки ул Коммунистическая д.8 | 2,00 | 451,20 | 2530,36 | 1141700,00 |
| г Меленки ул Конышева д.1а | 2,00 | 824,60 | 100,90 | 83200,00 |
| г Меленки ул Конышева д.1б | 2,00 | 828,96 | 100,37 | 83200,00 |
| г Меленки ул Лермонтова д.6 | 2,00 | 667,60 | 1518,75 | 1013920,00 |
| г Меленки ул Пушкина д.1 | 2,00 | 444,80 | 1365,87 | 607540,00 |
| г Судогда ул Бякова д.32 а | 2,00 | 982,20 | 523,45 | 514136,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.10 | 2,00 | 992,50 | 524,64 | 520709,00 |
| г Судогда ул Карла Маркса д.11 | 2,00 | 164,47 | 722,75 | 118870,00 |
| г Судогда ул Ленина д.70 | 2,00 | 916,20 | 130,94 | 119970,00 |
| г Судогда ул Пролетарская д.29 | 2,00 | 977,80 | 702,43 | 686840,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Судогда ул Чапаева д.12 а | 2,00 | 368,40 | 680,84 | 250823,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.3 | 2,00 | 957,80 | 774,52 | 741840,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.35 | 2,00 | 800,40 | 655,89 | 524976,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.45 | 2,00 | 940,40 | 493,04 | 463659,00 |
| г Суздаль ул Ленина д.27 | 2,00 | 384,60 | 2036,83 | 783366,00 |
| г Суздаль ул Ленина д.92 | 2,00 | 394,60 | 1809,41 | 713993,00 |
| г Суздаль ул Ленина д.94 | 2,00 | 472,10 | 2251,80 | 1063074,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.123 | 2,00 | 130,40 | 1535,54 | 200235,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.44 | 2,00 | 348,50 | 957,27 | 333608,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.48 | 2,00 | 861,70 | 561,14 | 483537,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.65 | 2,00 | 205,60 | 1070,83 | 220163,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.7 | 2,00 | 202,20 | 1039,21 | 210129,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.8 | 2,00 | 202,00 | 1189,92 | 240364,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.91 | 2,00 | 640,00 | 1555,87 | 995755,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.95 | 2,00 | 328,90 | 1776,78 | 584383,00 |
| г Юрьев-Польский ул Владимирская д.13-б | 2,00 | 469,30 | 1385,56 | 650244,00 |
| г Юрьев-Польский ул Вокзальная д.1 | 2,00 | 659,62 | 388,42 | 256209,00 |
| г Юрьев-Польский ул Вокзальная д.3 | 2,00 | 647,50 | 901,06 | 583437,00 |
| г Юрьев-Польский ул Герцена д.17 | 2,00 | 413,30 | 532,63 | 220134,00 |
| г Юрьев-Польский ул Герцена д.7 | 2,00 | 794,60 | 415,47 | 330135,00 |
| г Юрьев-Польский ул Горького д.3 | 2,00 | 401,30 | 160,86 | 64555,00 |
| г Юрьев-Польский ул Железнодорожная д.13 | 2,00 | 343,30 | 1020,61 | 350375,00 |
| г Юрьев-Польский ул Железнодорожная д.15 | 2,00 | 345,60 | 1013,82 | 350375,00 |
| г Юрьев-Польский ул Железнодорожная д.17 | 2,00 | 516,30 | 678,73 | 350428,00 |
| г Юрьев-Польский ул Железнодорожная д.5 | 2,00 | 583,00 | 155,28 | 90531,00 |
| г Юрьев-Польский ул Комсомольская д.10 | 2,00 | 392,20 | 790,56 | 310056,00 |
| г Юрьев-Польский ул Комсомольская д.6 | 2,00 | 370,70 | 836,41 | 310056,00 |
| г Юрьев-Польский ул Краснооктябрьская д.18 | 2,00 | 234,80 | 1310,69 | 307749,00 |
| г Юрьев-Польский ул Красный поселок д.4 | 2,00 | 159,40 | 1506,60 | 240152,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.45 | 2,00 | 375,60 | 586,07 | 220128,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.7 | 2,00 | 778,70 | 1127,92 | 878311,00 |
| г Юрьев-Польский ул Набережная д.84 | 2,00 | 411,50 | 200,76 | 82613,00 |
| г Юрьев-Польский ул Набережная д.92 | 2,00 | 166,80 | 1304,30 | 217557,00 |
| г Юрьев-Польский ул Павших Борцов д.11 | 2,00 | 684,80 | 511,61 | 350353,00 |
| г Юрьев-Польский ул Павших Борцов д.13 | 2,00 | 611,90 | 572,68 | 350421,00 |
| г Юрьев-Польский ул Павших Борцов д.17 | 2,00 | 784,70 | 526,03 | 412774,00 |
| г Юрьев-Польский ул Павших Борцов д.3 | 2,00 | 431,10 | 580,68 | 250329,00 |
| г Юрьев-Польский ул Павших Борцов д.7 | 2,00 | 168,90 | 770,60 | 130154,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Юрьев-Польский ул Перфильева д.34-а | 2,00 | 859,10 | 1160,65 | 997118,00 |
| г Юрьев-Польский ул Покровская д.48 | 2,00 | 644,88 | 689,53 | 444662,00 |
| г Юрьев-Польский ул Покровская д.50 | 2,00 | 639,18 | 637,19 | 407280,00 |
| г Юрьев-Польский ул Покровская д.52 | 2,00 | 621,62 | 707,86 | 440018,00 |
| г Юрьев-Польский ул Пушкина д.19 | 2,00 | 107,30 | 1856,71 | 199225,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.141 | 2,00 | 707,02 | 650,90 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.143 | 2,00 | 717,20 | 641,66 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.145 | 2,00 | 626,80 | 734,21 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.147 | 2,00 | 668,63 | 699,85 | 467941,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.6 | 2,00 | 360,40 | 1668,55 | 601346,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.77-а | 2,00 | 311,31 | 157,39 | 48997,00 |
| г Юрьев-Польский ул Станционная д.1-б | 2,00 | 648,72 | 508,93 | 330152,00 |
| г Юрьев-Польский ул Строителей д.8 | 2,00 | 728,30 | 686,70 | 500124,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.12-а | 2,00 | 990,30 | 535,26 | 530069,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.15 | 2,00 | 1073,70 | 442,06 | 474642,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.15-а | 2,00 | 1015,99 | 490,43 | 498267,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.17 | 2,00 | 1122,84 | 472,07 | 530059,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.21 | 2,00 | 627,40 | 733,50 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.4-а | 2,00 | 306,90 | 571,49 | 175389,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.4-в | 2,00 | 662,40 | 533,97 | 353703,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.7-а | 2,00 | 1081,90 | 526,49 | 569609,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.7-б | 2,00 | 1080,91 | 452,52 | 489128,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.9-а | 2,00 | 1095,20 | 483,98 | 530059,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.113 | 2,00 | 488,60 | 680,52 | 332500,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.146 | 2,00 | 290,00 | 655,90 | 190211,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.150 | 2,00 | 289,90 | 656,13 | 190211,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.152 | 2,00 | 291,70 | 720,55 | 210185,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.154 | 2,00 | 299,50 | 833,02 | 249490,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.156 | 2,00 | 305,30 | 626,07 | 191140,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.158 | 2,00 | 289,70 | 725,53 | 210185,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.17 | 2,00 | 270,50 | 963,03 | 260500,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.30 | 2,00 | 96,90 | 1140,44 | 110509,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.32 | 2,00 | 267,50 | 674,80 | 180509,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.40 | 2,00 | 771,50 | 245,82 | 189649,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.6 | 2,00 | 769,50 | 879,17 | 676521,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.60 | 2,00 | 203,80 | 702,82 | 143235,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.8 | 2,00 | 784,40 | 951,19 | 746115,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.99 | 2,00 | 284,20 | 689,58 | 195978,00 |
| г Юрьев-Польский ул Школьная д.3 | 2,00 | 514,00 | 722,21 | 371214,00 |
| д Васильчиково д.23 | 2,00 | 610,30 | 133,52 | 81485,00 |
| п Пролетарский ул Комсомольская д.2 | 2,00 | 778,80 | 924,50 | 720000,00 |
| п Чулково ул Парковая д.1 | 2,00 | 1322,40 | 208,26 | 275400,00 |
| п Чулково ул Подстанция д.3 | 2,00 | 337,50 | 1007,41 | 340000,00 |
| п Чулково ул Подстанция д.4 | 2,00 | 341,10 | 996,78 | 340000,00 |
| п Чулково ул Советская д.27 | 2,00 | 321,40 | 1151,21 | 370000,00 |
| д Папулино ул Коммунистическая д.23 | 2,00 | 848,60 | 283,91 | 240922,00 |
| д Шевинская ул Советская д.11 | 2,00 | 447,20 | 976,49 | 436688,00 |
| с Илькино ул Садовая д.6 | 2,00 | 357,00 | 178,74 | 63811,00 |
| п Достижение ул Фабричная д.37 | 2,00 | 934,30 | 557,10 | 520498,00 |
| с Клязьминский Городок ул Клязьминская ПМК д.1 | 2,00 | 687,20 | 349,24 | 240000,00 |
| д Жохово д.66 | 2,00 | 759,01 | 1070,76 | 812718,00 |
| д Копнино ул Молодежная д.19 | 2,00 | 737,65 | 1101,77 | 812718,00 |
| с Кирпичный Завод д.1 | 2,00 | 1239,10 | 524,86 | 650354,00 |
| с Красное д.1-б | 2,00 | 642,52 | 498,53 | 320314,00 |
| с Красное д.1-е | 2,00 | 618,10 | 518,22 | 320314,00 |
| с Пригородный д.4 | 2,00 | 317,40 | 238,35 | 75652,00 |
| с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 2,00 | 413,00 | 438,58 | 181133,00 |
| с Энтузиаст ул Центральная д.1 | 2,00 | 806,30 | 249,23 | 200957,00 |
| с Энтузиаст ул Центральная д.1-а | 2,00 | 1015,15 | 311,33 | 316051,00 |
| с Энтузиаст ул Центральная д.2 | 2,00 | 800,80 | 278,22 | 222795,00 |
| с Энтузиаст ул Центральная д.9 | 2,00 | 399,60 | 868,16 | 346915,00 |
| д Куприяново ул Дорожная д.2 | 2,00 | 371,00 | 185,98 | 69000,00 |
| д Куприяново ул Дорожная д.22 | 2,00 | 395,90 | 722,40 | 286000,00 |
| д Куприяново ул Дорожная д.5 | 2,00 | 396,20 | 174,15 | 69000,00 |
| п Галицы ул Гагарина д.3 | 2,00 | 465,50 | 212,67 | 99000,00 |
| п Галицы ул Пролетарская д.2 | 2,00 | 783,40 | 126,37 | 99000,00 |
| д Паново ул Молодежная д.1 | 2,00 | 1036,30 | 245,34 | 254250,00 |
| д Паново ул Молодежная д.2 | 2,00 | 618,50 | 258,53 | 159900,00 |
| д Паново ул Молодежная д.3 | 2,00 | 621,20 | 257,41 | 159900,00 |
| п Малыгино ул Юбилейная д.48 | 2,00 | 448,20 | 438,58 | 196572,00 |
| д Губино ул Школьная д.3 | 2,00 | 626,80 | 335,62 | 210366,00 |
| д Губино ул Школьная д.5 | 2,00 | 627,70 | 335,14 | 210366,00 |
| с Драчево ул Кирпичная д.7 | 2,00 | 704,80 | 298,48 | 210366,00 |
| с Драчево ул Южная д.6 | 2,00 | 383,90 | 1725,74 | 662510,00 |
| с Андреевское ул Гагарина д.1 | 2,00 | 695,70 | 920,66 | 640500,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| с Небылое ул Первомайская д.95 | 2,00 | 252,10 | 817,36 | 206056,00 |
| с Небылое ул Школьная д.4 | 2,00 | 623,10 | 730,65 | 455266,00 |
| с Небылое ул Школьная д.7 | 2,00 | 252,00 | 1157,68 | 291736,00 |
| с Федоровское д.68 | 2,00 | 975,30 | 138,60 | 135177,00 |
| с Федоровское д.77 | 2,00 | 623,30 | 535,59 | 333834,00 |
| с Федоровское д.78 | 2,00 | 627,00 | 532,43 | 333833,00 |
| с Сновицы ул Школьная д.4 | 2,00 | 642,00 | 525,19 | 337170,00 |
| п Новый ул Лесная д.4 | 2,00 | 285,80 | 830,57 | 237376,00 |
| с Крутово ул Просторная д.8 | 2,00 | 802,30 | 237,25 | 190344,00 |
| г Муром ул Войкова д.74 | 2,00 | 279,80 | 824,37 | 230659,00 |
| г Муром ул Войкова д.9 | 2,00 | 695,17 | 615,60 | 427944,00 |
| г Муром ул Карла Маркса д.43 | 2,00 | 757,23 | 1365,10 | 1033691,00 |
| г Муром ул Кирова д.20 | 2,00 | 550,10 | 1553,78 | 854732,00 |
| г Муром ул Красноармейская д.13 | 2,00 | 465,60 | 985,37 | 458788,00 |
| г Муром ул Красноармейская д.25 | 2,00 | 602,00 | 821,33 | 494438,00 |
| г Муром ул Красногвардейская д.82 | 2,00 | 1207,20 | 685,14 | 827107,00 |
| г Муром ул Ленинградская д.2 | 2,00 | 703,60 | 785,46 | 552653,00 |
| г Муром ул Чкалова д.20 кор.а | 2,00 | 239,52 | 982,00 | 235209,00 |
| г Муром ш Радиозаводское д.16 | 2,00 | 593,80 | 763,68 | 453471,00 |
| п Муромский ул Кольцевая д.23 | 2,00 | 800,00 | 709,68 | 567743,00 |
| п Муромский ул Озерная д.20 | 2,00 | 694,30 | 683,80 | 474759,00 |
| п Муромский ул Озерная д.21 | 2,00 | 802,40 | 706,83 | 567159,00 |
| п им Войкова д.1 | 2,00 | 483,79 | 1123,09 | 543338,00 |
| п Садовый ул Центральная д.2 | 2,00 | 1512,50 | 552,10 | 835058,00 |
| с Спасское Городище ул Центральная д.10 | 2,00 | 1149,90 | 142,69 | 164082,00 |
| с Спасское Городище ул Центральная д.8 | 2,00 | 1143,00 | 143,55 | 164081,00 |
| п Балакирево ул Заводская д.1 | 2,00 | 380,40 | 1352,90 | 514642,00 |
| п Балакирево ул Заводская д.5 | 2,00 | 783,30 | 1088,49 | 852615,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Комсомольская д.83 | 2,00 | 384,50 | 1917,95 | 737451,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.26 | 2,00 | 675,30 | 1051,09 | 709804,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.31 | 2,00 | 660,90 | 1906,14 | 1259768,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.33 | 2,00 | 619,30 | 1119,19 | 693114,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.37 | 2,00 | 786,30 | 334,31 | 262866,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Пролетарская д.17 | 2,00 | 383,60 | 1544,43 | 592443,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Пролетарская д.21 | 2,00 | 378,00 | 1567,89 | 592664,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Садовая д.17 | 2,00 | 1090,10 | 894,22 | 974793,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Свободы д.12 | 2,00 | 647,20 | 1646,70 | 1065745,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Свободы д.46 | 2,00 | 613,90 | 1443,60 | 886229,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| пгт Красная Горбатка ул Северная д.75 | 2,00 | 2792,00 | 1709,42 | 4772701,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Школьная д.25 | 2,00 | 380,50 | 379,79 | 144511,00 |
| п Мелехово ул Юбилейная д.1 | 2,00 | 316,70 | 810,92 | 256819,00 |
| п Новый ул Новая д.11 | 2,00 | 1323,70 | 121,88 | 161328,00 |
| п Новый ул Новая д.3 | 2,00 | 950,00 | 723,47 | 687301,00 |
| с Гавриловское ул Школьная д.3 | 2,00 | 1032,10 | 1141,00 | 1177630,00 |
| с Сима ул Багратиона д.30 | 2,00 | 689,70 | 146,85 | 101283,00 |
| с Сима ул Багратиона д.32 | 2,00 | 672,90 | 150,52 | 101283,00 |
| с Сима ул Багратиона д.36 | 2,00 | 623,40 | 540,10 | 336698,00 |
| с Сима ул Комсомольская д.6 | 2,00 | 232,70 | 1261,47 | 293545,00 |
| п Степанцево ул Ленина д.5 | 2,00 | 722,80 | 440,70 | 318537,00 |
| д Тургенево ул Совхозная д.6 | 2,00 | 594,30 | 237,90 | 141386,00 |
| с Фоминки ул Совхозная д.3 | 2,00 | 943,00 | 267,59 | 252334,00 |
| с Фоминки ул Совхозная д.5 | 2,00 | 941,60 | 140,76 | 132540,00 |
| с Фоминки ул Совхозная д.7 | 2,00 | 927,80 | 142,85 | 132540,00 |
| с Черкутино ул Мира д.14 | 2,00 | 620,40 | 744,63 | 461971,00 |
| с Черкутино ул Советская д.27 | 2,00 | 231,10 | 2495,20 | 576640,00 |
| п Асерхово пр-кт Лесной д.3 | 2,00 | 668,80 | 608,39 | 406890,00 |
| п Асерхово пр-кт Лесной д.7 | 2,00 | 297,30 | 1108,91 | 329680,00 |
| п Асерхово ул Железнодорожная д.3 | 2,00 | 546,20 | 640,22 | 349690,00 |
| п Асерхово ул Железнодорожная д.4 | 2,00 | 525,00 | 685,47 | 359870,00 |
| п Асерхово ул Центральная д.2 | 2,00 | 537,50 | 1278,20 | 687030,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.21 | 2,00 | 946,20 | 905,83 | 857094,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.33а | 2,00 | 908,40 | 503,50 | 457375,00 |
| п Боголюбово ул Западная д.35а | 2,00 | 1613,00 | 584,65 | 943035,00 |
| п Дружба ул Мира д.10 | 2,00 | 1240,30 | 1132,74 | 1404937,00 |
| п Дружба ул Мира д.12 | 2,00 | 642,50 | 999,87 | 642419,00 |
| п Им Карла Маркса ул Шоссейная д.15 | 2,00 | 596,70 | 931,28 | 555693,00 |
| д Копнино ул Октябрьская д.15 | 2,00 | 381,70 | 387,15 | 147775,00 |
| п Новый Быт ул Новая д.4 | 2,00 | 780,80 | 1762,39 | 1376072,00 |
| п Новый Быт ул Песочная д.31 | 2,00 | 806,20 | 1111,16 | 895816,00 |
| г Александров ул Лермонтова д.14 | 2,00 | 723,20 | 490,79 | 354941,00 |
| г Александров ул Лермонтова д.5 | 2,00 | 742,20 | 935,39 | 694248,00 |
| г Александров ул Маяковского д.10 | 2,00 | 272,50 | 1001,20 | 272826,00 |
| г Александров ул Маяковского д.46 | 2,00 | 570,00 | 944,24 | 538217,00 |
| г Александров ул Революции д.85 | 2,00 | 355,10 | 1226,85 | 435656,00 |
| г Александров ул Фабрики Калинина д.3 | 2,00 | 177,30 | 2167,85 | 384360,00 |
| г Вязники ул Вокзальная д.5 | 2,00 | 304,00 | 1003,29 | 305000,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Вязники ул Герцена д.17 | 2,00 | 775,30 | 832,22 | 645220,00 |
| г Вязники ул Железнодорожная д.29 | 2,00 | 288,70 | 794,18 | 229280,00 |
| г Вязники ул Заготзерно д.15 | 2,00 | 359,10 | 746,31 | 268000,00 |
| г Вязники ул Заготзерно д.17 | 2,00 | 299,30 | 1470,10 | 440000,00 |
| г Вязники ул Киселева д.71 | 2,00 | 402,00 | 907,96 | 365000,00 |
| г Вязники ул Мичуринская д.85 | 2,00 | 950,80 | 679,43 | 646000,00 |
| г Вязники ул Новая д.3 | 2,00 | 580,10 | 366,76 | 212757,00 |
| г Вязники ул Сиреневая д.1 | 2,00 | 1142,99 | 178,16 | 203630,00 |
| г Вязники ул Текстильная д.15 | 2,00 | 819,70 | 673,60 | 552152,00 |
| г Вязники ул Чехова д.28-В | 2,00 | 353,20 | 1304,25 | 460660,00 |
| мкр Нововязники ул Механизаторов д.70 | 2,00 | 760,40 | 768,02 | 584000,00 |
| мкр Нововязники ул Привокзальная д.46 | 2,00 | 654,00 | 608,56 | 398000,00 |
| п Первомайский ул Полевая д.11 | 2,00 | 1083,60 | 438,35 | 475000,00 |
| п Первомайский ул Полевая д.6 | 2,00 | 951,40 | 590,38 | 561690,00 |
| п Первомайский ул Полевая д.7 | 2,00 | 651,70 | 618,05 | 402780,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт 50 лет Советской Власти д.26/8 | 2,00 | 1485,40 | 1167,10 | 1733607,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Волгоградская д.1 | 2,00 | 316,70 | 860,13 | 272404,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Волгоградская д.2 | 2,00 | 322,30 | 762,12 | 245630,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Волгоградская д.3 | 2,00 | 327,60 | 855,79 | 280358,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Димитрова д.35а | 2,00 | 689,90 | 836,07 | 576802,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Интернациональная д.2/9 | 2,00 | 422,50 | 1182,82 | 499742,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Луначарского д.2 | 2,00 | 1179,90 | 1143,34 | 1349021,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Мира д.3 | 2,00 | 405,00 | 944,54 | 382537,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Набережная д.10 | 2,00 | 316,10 | 1042,69 | 329593,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Набережная д.16 | 2,00 | 549,90 | 989,39 | 544064,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Одесская д.3 | 2,00 | 360,40 | 881,25 | 317604,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Октябрьская д.19 | 2,00 | 1770,80 | 583,47 | 1033211,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Хрустальщиков д.3 | 2,00 | 315,30 | 927,35 | 292392,00 |
| г Лакинск ул 21 Партсъезда д.3 | 2,00 | 676,62 | 655,77 | 443704,00 |
| г Лакинск ул 21 Партсъезда д.5 | 2,00 | 683,63 | 661,91 | 452499,00 |
| г Лакинск ул 21 Партсъезда д.9 | 2,00 | 596,68 | 750,04 | 447533,00 |
| г Лакинск ул Лакина д.63 | 2,00 | 184,10 | 962,26 | 177152,00 |
| г Лакинск ул Мира д.39 | 2,00 | 1517,69 | 330,86 | 502140,00 |
| г Лакинск ул Мира д.89 | 2,00 | 765,25 | 515,71 | 394647,00 |
| г Лакинск ул Спортивная д.10а | 2,00 | 606,12 | 680,09 | 412214,00 |
| г Лакинск ул Текстильщиков д.3 | 2,00 | 484,39 | 864,34 | 418680,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Меленки ул Конышева д.15 | 2,00 | 623,80 | 385,34 | 240375,00 |
| г Меленки ул Конышева д.17 | 2,00 | 622,60 | 386,08 | 240375,00 |
| г Меленки ул Чкалова д.62 | 2,00 | 636,10 | 1971,85 | 1254295,00 |
| г Собинка ул Красная Звезда д.3 | 2,00 | 898,20 | 117,34 | 105399,00 |
| г Собинка ул Ленина д.53 | 2,00 | 328,00 | 1118,90 | 367000,00 |
| г Собинка ул Некрасова д.2-г | 2,00 | 399,10 | 280,68 | 112020,00 |
| г Струнино ул Фролова д.1 | 2,00 | 530,23 | 1634,82 | 866830,00 |
| г Струнино ул Фролова д.3а | 2,00 | 383,58 | 1329,58 | 510000,00 |
| г Струнино ул Фролова д.4 | 2,00 | 309,40 | 1959,81 | 606366,00 |
| г Струнино ул Фрунзе д.4 | 2,00 | 864,10 | 620,85 | 536479,00 |
| г Судогда ул Бякова д.28 | 2,00 | 583,00 | 794,37 | 463120,00 |
| г Судогда ул Бякова д.28а | 2,00 | 554,30 | 746,33 | 413690,00 |
| г Судогда ул Бякова д.30а | 2,00 | 989,30 | 599,04 | 592630,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.12 | 2,00 | 981,90 | 637,24 | 625710,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.19 | 2,00 | 1245,50 | 191,25 | 238202,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.1а | 2,00 | 1054,90 | 1656,28 | 1747215,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.3а | 2,00 | 1053,30 | 1658,80 | 1747215,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.4 | 2,00 | 658,40 | 190,48 | 125409,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.8 | 2,00 | 967,60 | 612,16 | 592330,00 |
| г Судогда ул Красная д.16 | 2,00 | 128,90 | 944,77 | 121781,00 |
| г Судогда ул Ленина д.70 | 2,00 | 916,20 | 216,30 | 198170,00 |
| г Судогда ул Пролетарская д.15а | 2,00 | 1069,20 | 458,12 | 489820,00 |
| г Судогда ул Пролетарская д.31 | 2,00 | 996,20 | 594,59 | 592330,00 |
| г Судогда ул Чапаева д.12 | 2,00 | 1237,40 | 132,02 | 163361,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.17 | 2,00 | 624,60 | 1023,69 | 639396,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.9 | 2,00 | 1502,40 | 673,87 | 1012420,00 |
| г Суздаль ул Лоунская д.10 | 2,00 | 1163,00 | 521,66 | 606686,00 |
| г Суздаль ул Советская д.2 | 2,00 | 2306,00 | 606,33 | 1398190,00 |
| г Суздаль ул Советская д.34 | 2,00 | 1082,20 | 321,96 | 348420,00 |
| г Суздаль ул Советская д.42 | 2,00 | 2317,30 | 603,37 | 1398190,00 |
| г Суздаль ул Советская д.7 | 2,00 | 1074,00 | 723,45 | 776980,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.27 | 2,00 | 158,40 | 1199,85 | 190057,00 |
| г Юрьев-Польский ул Железнодорожная д.17 | 2,00 | 516,30 | 903,98 | 466725,00 |
| г Юрьев-Польский ул Комсомольская д.90-А | 2,00 | 874,70 | 894,00 | 781986,00 |
| г Юрьев-Польский ул Комсомольская д.90-В | 2,00 | 857,70 | 903,67 | 775077,00 |
| г Юрьев-Польский ул Красный поселок д.12 | 2,00 | 424,40 | 842,89 | 357723,00 |
| г Юрьев-Польский ул Набережная д.2 | 2,00 | 485,00 | 367,80 | 178384,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Юрьев-Польский ул Перфильева д.67-а | 2,00 | 777,00 | 635,87 | 494074,00 |
| г Юрьев-Польский ул Строителей д.4 | 2,00 | 628,10 | 732,69 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Строителей д.6 | 2,00 | 628,10 | 732,69 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.19 | 2,00 | 624,20 | 737,26 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.21-а | 2,00 | 975,30 | 471,85 | 460200,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.23-а | 2,00 | 634,20 | 742,08 | 470624,00 |
| г Юрьев-Польский ул Чехова д.25 | 2,00 | 643,80 | 731,01 | 470624,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.10 | 2,00 | 670,60 | 1251,59 | 839315,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.101 | 2,00 | 287,30 | 731,13 | 210055,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.103 | 2,00 | 300,80 | 698,32 | 210055,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.63 | 2,00 | 507,30 | 94,38 | 47878,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.80 | 2,00 | 758,39 | 922,67 | 699745,00 |
| г Юрьев-Польский ул Школьная д.13 | 2,00 | 276,10 | 615,36 | 169900,00 |
| д Васильчиково д.23 | 2,00 | 610,30 | 302,52 | 184630,00 |
| д Крутово ул Колхозная д.15 | 2,00 | 751,90 | 145,81 | 109635,00 |
| д Крутово ул Колхозная д.16 | 2,00 | 937,70 | 466,74 | 437660,00 |
| д Крутово ул Колхозная д.17 | 2,00 | 930,40 | 463,36 | 431110,00 |
| п Пролетарский ул Комсомольская д.6 | 2,00 | 612,70 | 279,96 | 171530,00 |
| п Чулково ул Парковая д.1 | 2,00 | 1322,40 | 188,78 | 249641,00 |
| п Чулково ул Сосновая д.1 | 2,00 | 634,70 | 521,70 | 331126,00 |
| п Чулково ул Сосновая д.2 | 2,00 | 610,10 | 542,57 | 331019,00 |
| п Чулково ул Сосновая д.3 | 2,00 | 617,20 | 132,02 | 81485,00 |
| д Папулино ул Коммунистическая д.13 | 2,00 | 571,70 | 409,01 | 233831,00 |
| д Папулино ул Коммунистическая д.23 | 2,00 | 848,60 | 3102,99 | 2633201,00 |
| с Денятино ул Механизаторов д.3 | 2,00 | 956,50 | 2508,49 | 2399370,00 |
| д Смолино ул Дорожная д.4 | 2,00 | 368,10 | 831,00 | 305891,00 |
| п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 2,00 | 803,50 | 378,64 | 304240,00 |
| п Красный Октябрь ул Комсомольская д.9 | 2,00 | 781,60 | 389,25 | 304240,00 |
| п Красный Октябрь ул Мира д.11 | 2,00 | 288,50 | 405,93 | 117112,00 |
| п Красный Октябрь ул Мира д.13 | 2,00 | 680,80 | 261,79 | 178229,00 |
| п Красный Октябрь ул Мира д.15 | 2,00 | 351,00 | 333,65 | 117112,00 |
| п Красный Октябрь ул Садовая д.4 | 2,00 | 608,70 | 428,87 | 261056,00 |
| д Жохово д.66 | 2,00 | 759,01 | 152,23 | 115541,00 |
| д Копнино ул Молодежная д.19 | 2,00 | 737,65 | 156,63 | 115541,00 |
| п Ундольский ул Совхозная д.1 | 2,00 | 320,40 | 2016,35 | 646040,00 |
| п Ундольский ул Совхозная д.2 | 2,00 | 322,10 | 2005,71 | 646040,00 |
| п Ундольский ул Совхозная д.3 | 2,00 | 324,00 | 1867,41 | 605040,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| п Ундольский ул Школьная д.22 | 2,00 | 918,80 | 1503,42 | 1381340,00 |
| с Заречное ул Садовая д.1 | 2,00 | 781,84 | 111,74 | 87360,00 |
| с Горки ул Механическая д.10 | 2,00 | 628,00 | 558,90 | 350988,00 |
| с Городище ул Школьная д.4 | 2,00 | 454,80 | 297,79 | 135434,00 |
| с Городище ул Школьная д.6 | 2,00 | 456,20 | 284,00 | 129561,00 |
| с Красное д.1-В | 2,00 | 618,30 | 518,06 | 320314,00 |
| с Красное д.1-Д | 2,00 | 621,50 | 515,39 | 320314,00 |
| с Ополье д.10 | 2,00 | 621,40 | 191,45 | 118969,00 |
| с Ополье д.11 | 2,00 | 622,70 | 191,05 | 118969,00 |
| с Пригородный д.10 | 2,00 | 627,90 | 154,91 | 97268,00 |
| с Сосновый Бор ул Центральная д.5 | 2,00 | 620,80 | 191,64 | 118969,00 |
| с Сосновый Бор ул Центральная д.7 | 2,00 | 620,30 | 191,79 | 118969,00 |
| д Арефино ул Совхозная д.3 | 2,00 | 342,80 | 1225,20 | 420000,00 |
| д Арефино ул Совхозная д.6 | 2,00 | 363,40 | 1155,75 | 420000,00 |
| д Выезд ул Полевая д.2 | 2,00 | 938,00 | 887,92 | 832869,00 |
| д Куприяново ул Дорожная д.15 | 2,00 | 395,20 | 167,00 | 66000,00 |
| д Куприяново ул Дорожная д.22 | 2,00 | 395,90 | 166,71 | 66000,00 |
| п Большое ул Октябрьская д.10 | 2,00 | 332,30 | 198,62 | 66000,00 |
| п Большое ул Октябрьская д.5 | 2,00 | 618,80 | 145,44 | 90000,00 |
| п Большое ул Октябрьская д.7 | 2,00 | 407,90 | 161,80 | 66000,00 |
| п Большое ул Фрунзе д.6 | 2,00 | 342,20 | 1227,35 | 420000,00 |
| п Галицы ул Пролетарская д.36 | 2,00 | 334,40 | 1226,08 | 410000,00 |
| п Малыгино ул Школьная д.58 | 2,00 | 454,20 | 655,86 | 297892,00 |
| п Малыгино ул Школьная д.59 | 2,00 | 273,30 | 807,10 | 220581,00 |
| с Драчево ул Южная д.4 | 2,00 | 922,70 | 1516,39 | 1399170,00 |
| с Андреевское ул Гагарина д.1 | 2,00 | 695,70 | 1221,79 | 850000,00 |
| с Небылое ул Первомайская д.73 | 2,00 | 628,60 | 763,66 | 480038,00 |
| с Небылое ул Первомайская д.75 | 2,00 | 627,90 | 764,51 | 480038,00 |
| с Небылое ул Первомайская д.77 | 2,00 | 1047,00 | 780,56 | 817245,00 |
| с Федоровское д.79 | 2,00 | 625,70 | 533,54 | 333834,00 |
| с Шихобалово д.1 | 2,00 | 673,60 | 219,27 | 147700,00 |
| д Новлянка ул Совхозная д.19 | 2,00 | 586,30 | 2111,55 | 1238002,00 |
| п Новлянка ул Молодежная д.13 | 2,00 | 938,70 | 1277,19 | 1198894,00 |
| п Первомайский д.1 | 2,00 | 789,30 | 161,35 | 127353,00 |
| п Первомайский д.7 | 2,00 | 408,30 | 753,85 | 307795,00 |
| с Крутово ул Просторная д.6 | 2,00 | 930,30 | 262,73 | 244419,00 |
| г Муром проезд Кирова д.1 | 2,00 | 500,10 | 1016,20 | 508203,00 |
| г Муром проезд Кирова д.9 | 2,00 | 548,60 | 1637,24 | 898190,00 |
| г Муром ул Карла Маркса д.63 | 2,00 | 188,10 | 887,96 | 167025,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Муром ул Красногвардейская д.80 | 2,00 | 499,50 | 1856,66 | 927403,00 |
| г Муром ул Красногвардейская д.82 | 2,00 | 1207,20 | 778,71 | 940057,00 |
| г Муром ул Ленинградская д.4 | 2,00 | 702,80 | 754,23 | 530070,00 |
| г Муром ул Ленинградская д.9 | 2,00 | 707,00 | 764,25 | 540328,00 |
| г Муром ул Мечникова д.62 | 2,00 | 372,30 | 873,26 | 325115,00 |
| г Муром ул Советская д.23 | 2,00 | 377,03 | 894,51 | 337256,00 |
| г Муром ул Совхозная д.13 | 2,00 | 6222,30 | 40,73 | 253454,00 |
| г Муром ул Экземплярского д.14а | 2,00 | 296,00 | 1434,51 | 424615,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.14 | 2,00 | 594,20 | 48,33 | 28716,00 |
| г Муром ш Радиозаводское д.16 | 2,00 | 593,80 | 122,19 | 72557,00 |
| п Механизаторов д.35а | 2,00 | 790,00 | 813,48 | 642649,00 |
| п Механизаторов д.55 | 2,00 | 778,71 | 1021,22 | 795231,00 |
| п Муромский ул Кольцевая д.29 | 2,00 | 944,10 | 897,62 | 847445,00 |
| п Муромский ул Кольцевая д.31 | 2,00 | 944,10 | 957,81 | 904266,00 |
| п им Войкова д.8 | 2,00 | 661,90 | 860,27 | 569410,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Садовая д.12 | 2,00 | 312,00 | 2166,03 | 675800,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Садовая д.19 | 2,00 | 607,10 | 1470,89 | 892979,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Школьная д.22 | 2,00 | 955,30 | 1355,50 | 1294906,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Школьная д.26 | 2,00 | 924,60 | 1434,04 | 1325915,00 |
| п Мелехово пер Школьный д.25 | 2,00 | 2339,90 | 586,75 | 1372925,00 |
| п Мелехово ул 2-я Набережная д.26 | 2,00 | 971,50 | 477,89 | 464271,00 |
| п Мелехово ул 2-я Набережная д.30 | 2,00 | 777,50 | 556,45 | 432638,00 |
| п Мелехово ул Гагарина д.11 | 2,00 | 927,60 | 556,55 | 516259,00 |
| п Мелехово ул Гагарина д.6 | 2,00 | 973,50 | 558,97 | 544160,00 |
| п Мелехово ул Гагарина д.7 | 2,00 | 1035,40 | 909,70 | 941901,00 |
| п Мелехово ул Комарова д.4 | 2,00 | 914,40 | 799,45 | 731020,00 |
| с Гавриловское ул Школьная д.1 | 2,00 | 1017,20 | 1201,46 | 1222130,00 |
| с Гавриловское ул Школьная д.2 | 2,00 | 1028,40 | 1181,22 | 1214766,00 |
| д Буторлино ул Школьная д.18 | 2,00 | 244,70 | 653,86 | 160000,00 |
| д Буторлино ул Шоссейная д.16 | 2,00 | 313,40 | 670,07 | 210000,00 |
| д Буторлино ул Шоссейная д.18 | 2,00 | 607,40 | 378,66 | 230000,00 |
| д Буторлино ул Шоссейная д.21 | 2,00 | 689,70 | 921,52 | 635575,00 |
| д Эдон ул Садовая д.27 | 2,00 | 391,50 | 429,12 | 168000,00 |
| д Эдон ул Советская д.14 | 2,00 | 292,10 | 616,23 | 180000,00 |
| д Эдон ул Советская д.15 | 2,00 | 293,00 | 805,46 | 236000,00 |
| д Эдон ул Советская д.16 | 2,00 | 292,80 | 840,16 | 246000,00 |
| д Эдон ул Советская д.17 | 2,00 | 294,10 | 612,04 | 180000,00 |
| п Степанцево ул Ленина д.14 | 2,00 | 1191,70 | 1113,54 | 1327000,00 |
| п Степанцево ул Ленина д.15 | 2,00 | 1312,90 | 129,48 | 170000,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| п Степанцево ул Ленина д.6 | 2,00 | 678,30 | 1326,85 | 900000,00 |
| п Степанцево ул Ленина д.7 | 2,00 | 537,60 | 409,23 | 220000,00 |
| п Степанцево ул Ленина д.8 | 2,00 | 673,40 | 326,70 | 220000,00 |
| п Степанцево ул Пролетарская д.13 | 2,00 | 279,50 | 429,34 | 120000,00 |
| п Степанцево ул Пролетарская д.3 | 2,00 | 458,90 | 1089,56 | 500000,00 |
| п Степанцево ул Совхозная д.4 | 2,00 | 794,90 | 279,28 | 222000,00 |
| п Степанцево ул Совхозная д.5 | 2,00 | 759,60 | 289,63 | 220000,00 |
| п Степанцево ул Совхозная д.6 | 2,00 | 926,90 | 334,45 | 310000,00 |
| п Степанцево ул Совхозная д.7 | 2,00 | 944,00 | 349,58 | 330000,00 |
| п Степанцево ул Совхозная д.8 | 2,00 | 943,80 | 349,65 | 330000,00 |
| с Фоминки ул Совхозная д.3 | 2,00 | 943,00 | 616,68 | 581533,00 |
| с Фоминки ул Совхозная д.5 | 2,00 | 941,60 | 617,60 | 581533,00 |
| с Черкутино ул Им В.А.Солоухина д.3 | 2,00 | 660,68 | 224,90 | 148590,00 |
| с Черкутино ул Им В.А.Солоухина д.31 | 2,00 | 157,20 | 4183,84 | 657700,00 |
| с Черкутино ул Мира д.4 | 2,00 | 658,00 | 225,82 | 148590,00 |
| с Черкутино ул Мира д.7 | 2,00 | 639,00 | 232,54 | 148590,00 |
| Итого 2 этажные | 535,00 | 358171,41 | 738,00 | 264331235,00 |
| г Александров проезд Ново-Стрелецкий д.18 | 3,00 | 1045,60 | 357,39 | 373692,00 |
| г Александров ул Ленина д.15 | 3,00 | 1198,60 | 818,25 | 980759,00 |
| г Александров ул Лермонтова д.11 | 3,00 | 1170,00 | 321,02 | 375599,00 |
| г Александров ул Лермонтова д.4 | 3,00 | 1163,80 | 350,79 | 408253,00 |
| г Александров ул Перфильева д.15 | 3,00 | 768,20 | 544,32 | 418150,00 |
| г Владимир городок Октябрьский д.7 | 3,00 | 2203,80 | 461,39 | 1016817,00 |
| г Владимир городок Перекопский д.19 | 3,00 | 2202,20 | 551,35 | 1214179,00 |
| г Владимир городок Стрелецкий д.49 | 3,00 | 1788,00 | 123,43 | 220690,00 |
| г Владимир ул 1-я Пионерская д.65 | 3,00 | 1673,40 | 1017,79 | 1703176,00 |
| г Владимир ул 1-я Пионерская д.80А | 3,00 | 1060,00 | 950,00 | 1007000,00 |
| г Владимир ул Большая Московская д.53 | 3,00 | 566,50 | 2293,74 | 1299406,00 |
| г Владимир ул Большая Московская д.55 | 3,00 | 823,86 | 3026,12 | 2493097,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.104 | 3,00 | 1454,40 | 170,23 | 247576,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.67Г | 3,00 | 1331,30 | 471,53 | 627753,00 |
| г Владимир ул Гагарина д.12 | 3,00 | 1795,00 | 163,84 | 294092,00 |
| г Владимир ул Гагарина д.8 | 3,00 | 2041,60 | 946,95 | 1933302,00 |
| г Владимир ул Горького д.64 | 3,00 | 2072,20 | 424,64 | 879931,00 |
| г Владимир ул Диктора Левитана д.33 | 3,00 | 1014,00 | 258,01 | 261623,00 |
| г Владимир ул Ерофеевский Спуск д.3 | 3,00 | 1634,00 | 302,17 | 493749,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир ул Каманина д.18 | 3,00 | 1423,60 | 269,82 | 384109,00 |
| г Владимир ул Каманина д.29/16 | 3,00 | 1227,20 | 717,44 | 880446,00 |
| г Владимир ул Мира д.86/11 | 3,00 | 2065,90 | 482,95 | 997731,00 |
| г Владимир ул Полины Осипенко д.3 | 3,00 | 1851,20 | 402,38 | 744884,00 |
| г Владимир ул Полины Осипенко д.5 | 3,00 | 1614,80 | 597,42 | 964713,00 |
| г Владимир ул Поселок РТС д.1 | 3,00 | 2149,90 | 165,57 | 355960,00 |
| г Владимир ул Поселок РТС д.4 | 3,00 | 2510,50 | 1019,16 | 2558590,00 |
| г Владимир ул Растопчина д.1 | 3,00 | 4320,40 | 358,84 | 1550322,00 |
| г Владимир ул Строителей д.10 | 3,00 | 1264,70 | 802,14 | 1014472,00 |
| г Владимир ул Труда д.14А | 3,00 | 1021,00 | 371,48 | 379280,00 |
| г Владимир ул Чайковского д.17 | 3,00 | 1303,90 | 408,59 | 532755,00 |
| мкр Оргтруд ул Октябрьская д.10 | 3,00 | 1382,30 | 738,02 | 1020164,00 |
| г Вязники ул Владимирская д.10 | 3,00 | 1248,90 | 977,24 | 1220470,00 |
| г Вязники ул Вокзальная д.18 | 3,00 | 1694,30 | 1091,90 | 1850000,00 |
| г Вязники ул Калинина д.1/7 | 3,00 | 1209,60 | 1040,52 | 1258607,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Добролюбова д.21 | 3,00 | 1860,70 | 631,87 | 1175716,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Курловская д.21 | 3,00 | 1776,50 | 454,80 | 807946,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Курловская д.24 | 3,00 | 975,70 | 1092,53 | 1065984,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Курловская д.28 | 3,00 | 1610,50 | 501,07 | 806971,00 |
| г Карабаново пл Лермонтова д.1 | 3,00 | 1161,00 | 652,94 | 758062,00 |
| г Карабаново ул Мира д.15 | 3,00 | 1153,10 | 585,27 | 674873,00 |
| г Карабаново ул Мира д.17 | 3,00 | 1167,10 | 618,19 | 721495,00 |
| г Карабаново ул Садовая д.3 | 3,00 | 1674,40 | 369,03 | 617900,00 |
| г Лакинск ул Красноармейская д.1а | 3,00 | 1254,75 | 434,89 | 545678,00 |
| г Лакинск ул Маяковского д.25 | 3,00 | 1617,70 | 263,14 | 425683,00 |
| г Меленки ул 60 лет Октября д.9 | 3,00 | 1972,80 | 151,40 | 298686,00 |
| г Меленки ул Венедиктова д.5 | 3,00 | 1424,00 | 833,01 | 1186200,00 |
| г Меленки ул Дзержинского д.42 | 3,00 | 1025,43 | 565,41 | 579790,00 |
| г Меленки ул Дзержинского д.44 | 3,00 | 1014,03 | 571,77 | 579790,00 |
| г Меленки ул Дзержинского д.46 | 3,00 | 1035,20 | 560,08 | 579790,00 |
| г Собинка пр-кт Рабочий д.5/12 | 3,00 | 4994,28 | 1305,00 | 6517520,00 |
| г Собинка пр-кт Рабочий д.7 | 3,00 | 5325,65 | 789,61 | 4205190,00 |
| г Собинка ул Шибаева д.21 | 3,00 | 1923,33 | 731,78 | 1407460,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.47 | 3,00 | 1236,50 | 378,33 | 467810,00 |
| г Юрьев-Польский пер Авангардский д.2 | 3,00 | 1201,90 | 137,72 | 165520,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.6 | 3,00 | 380,60 | 578,99 | 220365,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.70 | 3,00 | 1522,60 | 949,88 | 1446281,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Юрьев-Польский ул Артиллерийская д.32-а | 3,00 | 2192,50 | 281,14 | 616400,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.17-а | 3,00 | 1960,40 | 71,98 | 141110,00 |
| г Юрьев-Польский ул Строителей д.2 | 3,00 | 1822,09 | 658,21 | 1199311,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.2 | 3,00 | 1594,40 | 57,74 | 92056,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.27 | 3,00 | 996,30 | 732,90 | 730185,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.31 | 3,00 | 1670,40 | 509,13 | 850459,00 |
| п Пролетарский ул Октябрьская д.2 | 3,00 | 1003,00 | 236,08 | 236787,00 |
| п Пролетарский ул Октябрьская д.4 | 3,00 | 1009,70 | 234,51 | 236786,00 |
| п Галицы ул Железнодорожная д.2 | 3,00 | 1387,30 | 178,84 | 248108,00 |
| с Шихобалово д.12 | 3,00 | 1504,10 | 347,80 | 523128,00 |
| г Муром ул Ленина д.1 | 3,00 | 2291,00 | 434,81 | 996146,00 |
| г Муром ул Ленина д.2 | 3,00 | 2279,00 | 136,98 | 312181,00 |
| г Муром ул Московская д.85 кор.а | 3,00 | 1664,41 | 791,21 | 1316892,00 |
| п Балакирево ул 60 лет Октября д.6 | 3,00 | 1108,65 | 635,10 | 704105,00 |
| п Балакирево ул Заводская д.7 | 3,00 | 1354,80 | 605,71 | 820612,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.29 | 3,00 | 1165,80 | 2178,81 | 2540056,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.32 | 3,00 | 1192,30 | 993,32 | 1184331,00 |
| г Александров ул Коссович д.1 | 3,00 | 954,80 | 409,10 | 390605,00 |
| г Александров ул Ленина д.63 | 3,00 | 1147,60 | 530,46 | 608757,00 |
| г Вязники ул Богдана Хмельницкого д.33 | 3,00 | 1830,90 | 603,90 | 1105680,00 |
| г Вязники ул Владимирская д.9 | 3,00 | 1523,16 | 722,18 | 1100000,00 |
| г Вязники ул Комсомольская д.5 | 3,00 | 553,70 | 458,73 | 254000,00 |
| г Вязники ул Октябрьская д.3 | 3,00 | 1463,50 | 570,55 | 835000,00 |
| г Карабаново ул Мира д.12 | 3,00 | 2666,20 | 351,51 | 937208,00 |
| г Карабаново ул Мира д.2 | 3,00 | 2104,50 | 61,01 | 128400,00 |
| г Карабаново ул Мира д.4 | 3,00 | 1537,50 | 66,81 | 102720,00 |
| г Карабаново ул Мира д.5 | 3,00 | 1286,20 | 94,84 | 121980,00 |
| г Карабаново ул Мира д.6 | 3,00 | 1521,60 | 67,51 | 102720,00 |
| г Карабаново ул Мира д.8 | 3,00 | 1484,60 | 69,40 | 103035,00 |
| г Лакинск ул Карла Маркса д.18 | 3,00 | 2353,60 | 48,09 | 113185,00 |
| г Лакинск ул Карла Маркса д.20 | 3,00 | 1968,20 | 460,06 | 905491,00 |
| г Лакинск ул Спортивная д.19 | 3,00 | 970,40 | 689,17 | 668775,00 |
| г Лакинск ул Спортивная д.21 | 3,00 | 1297,32 | 750,51 | 973658,00 |
| г Собинка ул Димитрова д.9 | 3,00 | 4907,00 | 856,98 | 4205190,00 |
| г Собинка ул Шибаева д.19 | 3,00 | 1918,90 | 505,50 | 970000,00 |
| г Собинка ул Шибаева д.21 | 3,00 | 1718,33 | 545,30 | 937008,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.49 | 3,00 | 1151,20 | 406,37 | 467810,00 |
| г Суздаль ул Гоголя д.51 | 3,00 | 2001,50 | 505,83 | 1012420,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Суздаль ул Гоголя д.7А | 3,00 | 1921,90 | 336,69 | 647081,00 |
| г Юрьев-Польский пер Садовый д.11 | 3,00 | 1037,70 | 337,28 | 350000,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.75 | 3,00 | 949,70 | 255,44 | 242594,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.5 | 3,00 | 2026,20 | 597,81 | 1211279,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.84 | 3,00 | 946,20 | 589,41 | 557698,00 |
| п Пролетарский ул Октябрьская д.3 | 3,00 | 1011,80 | 409,48 | 414310,00 |
| с Энтузиаст ул Центральная д.4 | 3,00 | 1594,70 | 92,48 | 147478,00 |
| с Шихобалово д.12 | 3,00 | 1504,10 | 152,89 | 229959,00 |
| с Шихобалово д.14 | 3,00 | 1564,80 | 145,45 | 227593,00 |
| с Шихобалово д.16 | 3,00 | 1519,20 | 362,09 | 550094,00 |
| с Шихобалово д.5 | 3,00 | 1553,30 | 354,52 | 550680,00 |
| с Шихобалово д.7 | 3,00 | 1003,30 | 183,09 | 183694,00 |
| с Шихобалово д.8 | 3,00 | 1013,90 | 241,41 | 244770,00 |
| г Муром ул Ленина д.2 | 3,00 | 2279,00 | 433,97 | 989016,00 |
| г Муром ул Ленина д.4 | 3,00 | 1554,00 | 511,14 | 794314,00 |
| г Муром ул Московская д.113 | 3,00 | 1946,90 | 41,23 | 80261,00 |
| г Муром ул Московская д.85а | 3,00 | 1664,41 | 47,86 | 79662,00 |
| г Муром ул Стахановская д.17 | 3,00 | 209,85 | 2974,85 | 624272,00 |
| п им Войкова д.30 | 3,00 | 1144,70 | 665,65 | 761972,00 |
| п Балакирево ул 60 лет Октября д.8 | 3,00 | 2209,90 | 671,60 | 1484160,00 |
| п Мелехово пер Школьный д.24 | 3,00 | 1675,70 | 587,71 | 984827,00 |
| п Мелехово пер Школьный д.26 | 3,00 | 495,20 | 682,37 | 337911,00 |
| п Мелехово ул Гагарина д.17 | 3,00 | 1745,90 | 513,73 | 896913,00 |
| п Мелехово ул Комарова д.10 | 3,00 | 1811,50 | 371,94 | 673776,00 |
| п Степанцево ул Ленина д.16 | 3,00 | 1070,80 | 242,81 | 260000,00 |
| п Степанцево ул Лесная д.3 | 3,00 | 1465,80 | 204,67 | 300000,00 |
| п Степанцево ул Лесная д.5 | 3,00 | 2156,80 | 111,28 | 240000,00 |
| п Степанцево ул Фабричная д.24 | 3,00 | 1893,30 | 238,74 | 452000,00 |
| п Степанцево ул Фабричная д.25 | 3,00 | 2531,50 | 222,40 | 563000,00 |
| Итого 3 этажные | 123,00 | 196661,35 | 514,02 | 101087666,00 |
| г Александров ул Ленина д.22 | 4,00 | 2732,60 | 619,17 | 1691956,00 |
| г Александров ул Ческа-Липа д.4 | 4,00 | 2805,80 | 367,29 | 1030533,00 |
| г Владимир городок Стрелецкий д.54 | 4,00 | 1380,70 | 376,24 | 519481,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.17 | 4,00 | 2302,20 | 1450,45 | 3339224,00 |
| г Владимир ул Большая Московская д.92А | 4,00 | 2638,40 | 185,65 | 489809,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.50 | 4,00 | 3002,70 | 516,39 | 1550574,00 |
| г Владимир ул Гастелло д.17 | 4,00 | 2537,40 | 343,83 | 872425,00 |
| г Владимир ул Горького д.56 | 4,00 | 7134,40 | 147,82 | 1054626,00 |
| г Владимир ул Завадского д.1 | 4,00 | 2224,40 | 921,29 | 2049316,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир ул Мира д.38 | 4,00 | 1540,10 | 523,05 | 805551,00 |
| г Владимир ул Мира д.44/9 | 4,00 | 3312,90 | 97,63 | 323435,00 |
| г Владимир ул Полины Осипенко д.14/43 | 4,00 | 7028,80 | 360,50 | 2533851,00 |
| г Владимир ул Северная д.14 | 4,00 | 2199,00 | 721,60 | 1586802,00 |
| г Владимир ул Студенческая д.1 | 4,00 | 2170,70 | 1321,46 | 2868500,00 |
| г Владимир ш Судогодское д.3А | 4,00 | 2937,00 | 64,30 | 188847,00 |
| г Вязники ул Калинина д.8 | 4,00 | 1540,80 | 649,01 | 1000000,00 |
| г Вязники ул Комсомольская д.14 | 4,00 | 1202,80 | 632,61 | 760900,00 |
| г Вязники ул Ленина д.11 | 4,00 | 2106,90 | 474,16 | 999000,00 |
| г Вязники ул Чехова д.31 | 4,00 | 2523,50 | 620,44 | 1565690,00 |
| г Камешково ул Дорофеичева д.7 б | 4,00 | 836,50 | 324,53 | 271466,00 |
| г Камешково ул Ленина д.5 | 4,00 | 2727,20 | 130,51 | 355925,00 |
| г Карабаново ул Садовая д.9 | 4,00 | 3920,20 | 284,73 | 1116182,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.55 | 4,00 | 2680,53 | 223,79 | 599885,00 |
| г Собинка ул Лакина д.7 | 4,00 | 2761,40 | 247,81 | 684290,00 |
| г Собинка ул Мира д.5 | 4,00 | 2760,40 | 573,96 | 1584360,00 |
| г Собинка ул Мира д.7 | 4,00 | 2174,48 | 320,20 | 696270,00 |
| г Собинка ул Молодежная д.1 | 4,00 | 2458,90 | 325,23 | 799720,00 |
| г Струнино ул Заречная д.42 | 4,00 | 1706,24 | 451,35 | 770112,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.5 а | 4,00 | 1850,50 | 278,97 | 516231,00 |
| г Судогда ул Гагарина д.5 б | 4,00 | 1786,90 | 288,90 | 516231,00 |
| г Муром ул Ковровская д.2 | 4,00 | 2985,00 | 390,68 | 1166168,00 |
| г Муром ул Куликова д.22 | 4,00 | 2736,10 | 288,14 | 788389,00 |
| г Муром ул Московская д.105 | 4,00 | 2737,36 | 386,13 | 1056964,00 |
| г Муром ул Московская д.32 | 4,00 | 3069,26 | 202,81 | 622479,00 |
| г Муром ул Московская д.96 | 4,00 | 1385,63 | 287,24 | 398014,00 |
| г Муром ул Московская д.98 | 4,00 | 2715,40 | 212,61 | 577313,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.69 | 4,00 | 1728,30 | 498,92 | 862277,00 |
| г Вязники ул Ленина д.13 | 4,00 | 3485,00 | 359,54 | 1253000,00 |
| г Вязники ул Ленина д.3 | 4,00 | 2539,30 | 505,14 | 1282710,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Микрорайон д.14 | 4,00 | 1369,60 | 290,20 | 397456,00 |
| г Камешково ул Ленина д.5 | 4,00 | 2727,20 | 623,11 | 1699345,00 |
| г Собинка ул Гагарина д.6 | 4,00 | 2179,96 | 93,99 | 204901,00 |
| г Собинка ул Мира д.1 | 4,00 | 1413,90 | 89,66 | 126777,00 |
| г Собинка ул Молодежная д.3 | 4,00 | 2173,51 | 353,24 | 767775,00 |
| г Муром ул Московская д.118 | 4,00 | 2091,80 | 563,76 | 1179270,00 |
| г Муром ул Московская д.98 | 4,00 | 2485,40 | 47,24 | 117414,00 |
| г Муром ул Советская д.40 | 4,00 | 2612,50 | 10,70 | 27958,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Муром ул Филатова д.21 | 4,00 | 2046,90 | 612,03 | 1252774,00 |
| п Садовый ул Центральная д.6 | 4,00 | 2017,70 | 458,17 | 924441,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Заводская 2-я д.11 | 4,00 | 2688,70 | 934,23 | 2511859,00 |
| Итого 4 этажные | 50,00 | 126172,87 | 399,12 | 50358476,00 |
| с Березники тер санаторий Русский лес д.1 | 5,00 | 1347,40 | 816,60 | 1100293,00 |
| г Александров пер Вокзальный д.1 | 5,00 | 3511,20 | 390,44 | 1370925,00 |
| г Александров ул Гагарина д.11 кор.1 | 5,00 | 3915,25 | 296,22 | 1159781,00 |
| г Александров ул Кубасова д.3 | 5,00 | 3487,50 | 216,50 | 755041,00 |
| г Александров ул Ленина д.14 | 5,00 | 4622,70 | 411,58 | 1902630,00 |
| г Александров ул Ленина д.32 | 5,00 | 3301,70 | 161,07 | 531813,00 |
| г Александров ул Ленина д.6 | 5,00 | 1682,60 | 492,43 | 828565,00 |
| г Александров ул Маяковского д.9 | 5,00 | 1683,10 | 397,55 | 669109,00 |
| г Александров ул Октябрьская д.2 | 5,00 | 4710,20 | 281,95 | 1328064,00 |
| г Александров ул Октябрьская д.6 кор.2 | 5,00 | 4380,90 | 200,64 | 878976,00 |
| г Александров ул Первомайская д.125 | 5,00 | 1567,40 | 399,21 | 625728,00 |
| г Александров ул Революции д.34 | 5,00 | 3228,40 | 186,43 | 601861,00 |
| г Александров ул Советская д.88 | 5,00 | 3359,70 | 210,72 | 707954,00 |
| г Александров ул Терешковой д.15 | 5,00 | 2903,50 | 371,89 | 1079773,00 |
| г Александров ул Терешковой д.8 кор.1 | 5,00 | 2723,40 | 222,20 | 605152,00 |
| г Александров ул Юбилейная д.4 | 5,00 | 2654,50 | 168,11 | 446249,00 |
| г Владимир городок Октябрьский д.25 | 5,00 | 4110,40 | 147,38 | 605786,00 |
| г Владимир городок Перекопский д.2 | 5,00 | 3500,60 | 92,10 | 322413,00 |
| г Владимир городок Перекопский д.7 | 5,00 | 3895,20 | 254,03 | 989514,00 |
| г Владимир городок Перекопский д.8 | 5,00 | 3950,80 | 246,80 | 975051,00 |
| г Владимир пер Ново-Ямской д.4Б | 5,00 | 2334,70 | 264,83 | 618291,00 |
| г Владимир пер Помпецкий д.1 | 5,00 | 2402,80 | 238,06 | 572019,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.13 | 5,00 | 1758,20 | 1137,41 | 1999800,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.27А | 5,00 | 3411,70 | 293,11 | 1000000,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.3 | 5,00 | 4663,90 | 825,18 | 3848577,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.5 | 5,00 | 2719,90 | 735,28 | 1999894,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.65 | 5,00 | 3954,80 | 290,48 | 1148787,00 |
| г Владимир пр-кт Октябрьский д.42 | 5,00 | 2730,50 | 210,27 | 574143,00 |
| г Владимир пр-кт Октябрьский д.43А | 5,00 | 1730,10 | 233,54 | 404039,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.16А | 5,00 | 3855,60 | 326,80 | 1260000,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.28В | 5,00 | 1889,74 | 310,62 | 587000,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.42А | 5,00 | 3888,90 | 324,00 | 1260000,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир пр-кт Строителей д.44Б | 5,00 | 3896,50 | 323,37 | 1260000,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.44Г | 5,00 | 4128,00 | 266,47 | 1100000,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.46В | 5,00 | 3851,30 | 327,16 | 1260000,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.8 | 5,00 | 3871,30 | 325,47 | 1260000,00 |
| г Владимир ул 1-я Пионерская д.28 | 5,00 | 1757,70 | 273,66 | 481020,00 |
| г Владимир ул 1-я Пионерская д.38 | 5,00 | 1712,20 | 622,20 | 1065330,00 |
| г Владимир ул 850-летия д.2 | 5,00 | 2071,30 | 549,82 | 1138840,00 |
| г Владимир ул 9 Января д.1 | 5,00 | 4316,00 | 383,87 | 1656789,00 |
| г Владимир ул Алябьева д.23А | 5,00 | 835,60 | 1434,64 | 1198788,00 |
| г Владимир ул Балакирева д.27 | 5,00 | 4872,80 | 105,07 | 511993,00 |
| г Владимир ул Балакирева д.37 | 5,00 | 2844,50 | 330,46 | 940000,00 |
| г Владимир ул Баумана д.4 | 5,00 | 674,40 | 1171,94 | 790358,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.20 | 5,00 | 3562,00 | 163,80 | 583451,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.22 | 5,00 | 2673,30 | 360,18 | 962866,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.22А | 5,00 | 2652,50 | 222,32 | 589693,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.15 | 5,00 | 3548,30 | 231,31 | 820753,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.15Б | 5,00 | 3793,40 | 197,71 | 750000,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.19А | 5,00 | 3817,00 | 288,18 | 1100000,00 |
| г Владимир ул Большая Нижегородская д.95 | 5,00 | 2879,10 | 227,20 | 654137,00 |
| г Владимир ул Василисина д.18Б | 5,00 | 1962,40 | 361,32 | 709049,00 |
| г Владимир ул Горького д.89 | 5,00 | 3951,27 | 165,96 | 655749,00 |
| г Владимир ул Диктора Левитана д.3Б | 5,00 | 4677,90 | 155,15 | 725760,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.215 | 5,00 | 11941,70 | 418,70 | 5000000,00 |
| г Владимир ул Егорова д.11а | 5,00 | 4850,70 | 70,86 | 343735,00 |
| г Владимир ул Жуковского д.2 | 5,00 | 5017,70 | 245,31 | 1230912,00 |
| г Владимир ул Казарменная д.5А | 5,00 | 3523,85 | 236,94 | 834926,00 |
| г Владимир ул Каманина д.10/18 | 5,00 | 1651,90 | 274,66 | 453710,00 |
| г Владимир ул Кирова д.13 | 5,00 | 3685,82 | 1012,85 | 3733199,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.37 | 5,00 | 3337,50 | 329,46 | 1099585,00 |
| г Владимир ул Крайнова д.12 | 5,00 | 6602,70 | 257,47 | 1700000,00 |
| г Владимир ул Красноармейская д.24 | 5,00 | 2249,10 | 258,80 | 582062,00 |
| г Владимир ул Красноармейская д.49 | 5,00 | 4635,70 | 231,72 | 1074195,00 |
| г Владимир ул Краснознаменная д.8А | 5,00 | 867,90 | 802,13 | 696167,00 |
| г Владимир ул Лакина д.137 | 5,00 | 3900,10 | 323,07 | 1260000,00 |
| г Владимир ул Лакина д.141Б | 5,00 | 3879,80 | 324,76 | 1260000,00 |
| г Владимир ул Лакина д.153 | 5,00 | 3861,00 | 326,34 | 1260000,00 |
| г Владимир ул Лакина д.157Б | 5,00 | 2844,50 | 233,08 | 662995,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир ул Мира д.32Б | 5,00 | 690,60 | 417,46 | 288295,00 |
| г Владимир ул Мира д.40 | 5,00 | 2753,30 | 367,16 | 1010895,00 |
| г Владимир ул Мира д.51 | 5,00 | 3557,50 | 766,78 | 2727808,00 |
| г Владимир ул Ново-Ямская д.17 | 5,00 | 6085,10 | 209,61 | 1275526,00 |
| г Владимир ул Ново-Ямская д.17А | 5,00 | 4411,30 | 206,78 | 912179,00 |
| г Владимир ул Ново-Ямская д.23 | 5,00 | 3518,30 | 206,50 | 726520,00 |
| г Владимир ул Полины Осипенко д.23А | 5,00 | 5232,70 | 125,21 | 655167,00 |
| г Владимир ул Поселок РТС д.5 | 5,00 | 3490,90 | 279,55 | 975874,00 |
| г Владимир ул Разина д.26 | 5,00 | 6455,00 | 163,52 | 1055550,00 |
| г Владимир ул Растопчина д.49 | 5,00 | 5113,00 | 114,27 | 584275,00 |
| г Владимир ул Северная д.36 | 5,00 | 4264,60 | 422,00 | 1799653,00 |
| г Владимир ул Северная д.83 | 5,00 | 2340,50 | 305,88 | 715923,00 |
| г Владимир ул Северная д.9Б | 5,00 | 2697,00 | 565,39 | 1524860,00 |
| г Владимир ул Ставровская д.2Б | 5,00 | 4908,00 | 299,63 | 1470607,00 |
| г Владимир ул Студенческая д.4А | 5,00 | 4540,90 | 273,66 | 1242667,00 |
| г Владимир ул Суворова д.1 | 5,00 | 4141,30 | 242,91 | 1005983,00 |
| г Владимир ул Суворова д.3 | 5,00 | 4967,70 | 244,45 | 1214347,00 |
| г Владимир ул Суворова д.5 | 5,00 | 3285,50 | 254,83 | 837240,00 |
| г Владимир ул Суворова д.9 | 5,00 | 4949,30 | 243,87 | 1206995,00 |
| г Владимир ул Тихонравова д.4 | 5,00 | 3521,70 | 212,70 | 749068,00 |
| г Владимир ул Тихонравова д.6 | 5,00 | 3465,80 | 214,63 | 743863,00 |
| г Владимир ул Тракторная д.1 | 5,00 | 3309,10 | 354,63 | 1173490,00 |
| г Владимир ул Тракторная д.3 | 5,00 | 3553,40 | 330,24 | 1173490,00 |
| г Владимир ул Тракторная д.5 | 5,00 | 3546,30 | 330,91 | 1173490,00 |
| г Владимир ул Усти-на-Лабе д.23 | 5,00 | 3420,00 | 232,84 | 796322,00 |
| г Владимир ул Фатьянова д.24 | 5,00 | 3590,30 | 232,47 | 834623,00 |
| г Владимир ул Фатьянова д.27-а | 5,00 | 2630,80 | 238,75 | 628107,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.34 | 5,00 | 4156,50 | 242,03 | 1005983,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.58 | 5,00 | 7217,00 | 205,76 | 1484985,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.74 | 5,00 | 4331,40 | 270,28 | 1170687,00 |
| г Владимир ш Судогодское д.25А | 5,00 | 3014,80 | 59,09 | 178139,00 |
| г Владимир ш Судогодское д.29А | 5,00 | 3503,90 | 948,49 | 3323406,00 |
| мкр Лесной д.11 | 5,00 | 5174,40 | 241,62 | 1250263,00 |
| мкр Лесной д.3 | 5,00 | 3317,00 | 243,72 | 808417,00 |
| мкр Лесной д.5 | 5,00 | 4741,50 | 254,44 | 1206420,00 |
| мкр Лесной д.8 | 5,00 | 3367,40 | 240,52 | 809914,00 |
| мкр Оргтруд ул Молодежная д.18 | 5,00 | 1919,70 | 252,27 | 484278,00 |
| мкр Оргтруд ул Октябрьская д.16 | 5,00 | 4432,90 | 221,42 | 981546,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| мкр Оргтруд ул Строителей д.7 | 5,00 | 3509,68 | 400,62 | 1406057,00 |
| мкр Пиганово ул Центральная д.4 | 5,00 | 3428,70 | 761,56 | 2611170,00 |
| мкр Энергетик ул Садовая д.15 | 5,00 | 5091,70 | 56,47 | 287504,00 |
| мкр Энергетик ул Северная д.11 | 5,00 | 4982,30 | 124,65 | 621029,00 |
| мкр Энергетик ул Энергетиков д.6 | 5,00 | 8044,90 | 214,32 | 1724206,00 |
| мкр Юрьевец городок Институтский д.15 | 5,00 | 3534,30 | 283,36 | 1001472,00 |
| мкр Юрьевец городок Институтский д.19 | 5,00 | 6194,00 | 276,20 | 1710803,00 |
| мкр Юрьевец городок Институтский д.28 | 5,00 | 2692,70 | 256,57 | 690878,00 |
| мкр Юрьевец городок Институтский д.30 | 5,00 | 2636,40 | 262,05 | 690878,00 |
| мкр Юрьевец городок Институтский д.32 | 5,00 | 2612,40 | 264,46 | 690878,00 |
| мкр Юрьевец ул Михалькова д.1 | 5,00 | 4226,20 | 287,38 | 1214537,00 |
| мкр Юрьевец ул Михалькова д.3Б | 5,00 | 4577,00 | 258,64 | 1183809,00 |
| мкр Юрьевец ул Ноябрьская д.9А | 5,00 | 3509,80 | 266,16 | 934185,00 |
| г Вязники мкр Дечинский д.15 | 5,00 | 3282,90 | 154,28 | 506490,00 |
| г Вязники мкр Дечинский д.8 | 5,00 | 5825,40 | 291,11 | 1695841,00 |
| г Вязники ул Владимирская д.7 | 5,00 | 3410,40 | 249,95 | 852430,00 |
| г Вязники ул Ефимьево д.12-а | 5,00 | 3400,10 | 268,37 | 912476,00 |
| г Вязники ул Железнодорожная д.44 | 5,00 | 2225,80 | 633,07 | 1409080,00 |
| г Вязники ул Комсомольская д.2 | 5,00 | 1854,10 | 364,06 | 675000,00 |
| мкр Нововязники ул Текстильная д.3 | 5,00 | 3330,60 | 184,97 | 616070,00 |
| мкр Нововязники ул Текстильная д.5 | 5,00 | 3511,90 | 110,95 | 389640,00 |
| мкр Нововязники ул Юбилейная д.3 | 5,00 | 3357,90 | 183,47 | 616070,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.12 | 5,00 | 6602,50 | 220,14 | 1453500,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.18 | 5,00 | 3323,40 | 276,23 | 918034,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.26 | 5,00 | 2609,10 | 314,85 | 821486,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.37 | 5,00 | 6522,70 | 343,85 | 2242850,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул 2-я Народная д.13 | 5,00 | 6989,60 | 264,59 | 1849382,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул 2-я Народная д.9 | 5,00 | 4133,90 | 254,24 | 1051008,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Димитрова д.31 | 5,00 | 3912,30 | 323,62 | 1266117,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Калинина д.56 | 5,00 | 5017,10 | 293,98 | 1474907,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Коммунистическая д.2 | 5,00 | 3358,80 | 376,43 | 1264343,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Коммунистическая д.4 | 5,00 | 3711,30 | 281,08 | 1043189,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Коммунистическая д.8 | 5,00 | 7031,90 | 299,16 | 2103698,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Красноармейская д.17 | 5,00 | 4724,50 | 252,03 | 1190700,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Красноармейская д.19 | 5,00 | 3733,10 | 250,29 | 934369,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Красных Партизан д.5 | 5,00 | 5102,80 | 280,27 | 1430145,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Ломоносова д.26 | 5,00 | 4663,70 | 288,43 | 1345168,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Гусь-Хрустальный ул Менделеева д.25 | 5,00 | 8058,20 | 136,45 | 1099539,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Микрорайон д.43 | 5,00 | 3453,10 | 228,46 | 788890,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Муравьева-Апостола д.13 | 5,00 | 3498,40 | 264,90 | 926736,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Муравьева-Апостола д.15 | 5,00 | 3378,00 | 245,28 | 828564,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Муравьева-Апостола д.15а | 5,00 | 5765,50 | 502,07 | 2894690,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Муравьева-Апостола д.17 | 5,00 | 11263,60 | 329,35 | 3709696,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Осьмова д.25 | 5,00 | 4842,60 | 173,06 | 838051,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Садовая д.51 | 5,00 | 5011,30 | 262,56 | 1315790,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Садовая д.6 9 | 5,00 | 2611,20 | 313,54 | 818727,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Садовая д.65 | 5,00 | 3653,40 | 431,02 | 1574695,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Транспортная д.16а | 5,00 | 3535,70 | 321,43 | 1136465,00 |
| г Камешково ул Ленина д.6 | 5,00 | 4993,80 | 1131,47 | 5650350,00 |
| г Камешково ул Свердлова д.11 | 5,00 | 3259,50 | 734,56 | 2394306,00 |
| г Камешково ул Смурова д.9 | 5,00 | 4985,60 | 856,90 | 4272171,00 |
| г Камешково ул Школьная д.7 | 5,00 | 5403,00 | 607,85 | 3284238,00 |
| г Карабаново ул Мира д.30 | 5,00 | 9902,20 | 277,59 | 2748757,00 |
| г Лакинск проезд Парковый д.2 | 5,00 | 1945,00 | 308,66 | 600341,00 |
| г Лакинск ул 17 Партсъезда д.5 | 5,00 | 3590,20 | 200,23 | 718864,00 |
| г Лакинск ул 21 Партсъезда д.15 | 5,00 | 4894,00 | 161,02 | 788027,00 |
| г Лакинск ул 21 Партсъезда д.18 | 5,00 | 3154,52 | 327,02 | 1031587,00 |
| г Лакинск ул Горького д.14 | 5,00 | 4351,64 | 245,95 | 1070291,00 |
| г Лакинск ул Лермонтова д.34 | 5,00 | 6557,66 | 90,03 | 590383,00 |
| г Лакинск ул Лермонтова д.39 | 5,00 | 6723,08 | 109,36 | 735257,00 |
| г Лакинск ул Лермонтова д.42 | 5,00 | 5175,20 | 150,78 | 780302,00 |
| г Лакинск ул Лермонтова д.44 | 5,00 | 3482,10 | 172,70 | 601374,00 |
| г Лакинск ул Парижской Коммуны д.29 | 5,00 | 3603,62 | 121,24 | 436903,00 |
| г Лакинск ул Парижской Коммуны д.31 | 5,00 | 3084,00 | 136,13 | 419821,00 |
| г Лакинск ул Советская д.65 | 5,00 | 3689,86 | 196,36 | 724559,00 |
| г Меленки ул Академика Королева д.25 | 5,00 | 3670,30 | 214,38 | 786850,00 |
| г Меленки ул Кирова д.43а | 5,00 | 2310,60 | 1295,24 | 2992770,00 |
| г Меленки ул Комсомольская д.98 | 5,00 | 3319,51 | 1140,21 | 3784950,00 |
| г Меленки ул Конышева д.2 | 5,00 | 3482,30 | 1025,72 | 3571850,00 |
| г Меленки ул Мира д.17 | 5,00 | 1365,50 | 1366,29 | 1865670,00 |
| г Меленки ул Мира д.19 | 5,00 | 1380,10 | 1327,85 | 1832570,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Меленки ул Мира д.21 | 5,00 | 1396,60 | 1344,53 | 1877770,00 |
| г Собинка ул Красноборская д.2-а | 5,00 | 6438,90 | 309,13 | 1990472,00 |
| г Собинка ул Мира д.10 | 5,00 | 3419,34 | 143,78 | 491630,00 |
| г Собинка ул Мира д.2 | 5,00 | 5201,64 | 1235,66 | 6427453,00 |
| г Собинка ул Мира д.9 | 5,00 | 5069,90 | 893,84 | 4531671,00 |
| г Собинка ул Молодежная д.4 | 5,00 | 4991,90 | 830,17 | 4144110,00 |
| г Струнино ул Дзержинского д.11 | 5,00 | 2918,80 | 333,49 | 973400,00 |
| г Струнино ул Дзержинского д.5 | 5,00 | 3861,10 | 408,11 | 1575750,00 |
| г Судогда ул Коммунистическая д.2 | 5,00 | 3342,30 | 304,54 | 1017880,00 |
| г Судогда ул Коммунистическая д.4 а | 5,00 | 3581,90 | 69,72 | 249720,00 |
| г Судогда ул Коммунистическая д.7 | 5,00 | 4402,60 | 196,23 | 863925,00 |
| г Судогда ул Коммунистическая д.9 | 5,00 | 3288,30 | 283,11 | 930940,00 |
| г Судогда ул Текстильщиков д.2 | 5,00 | 5295,80 | 275,14 | 1457074,00 |
| г Судогда ул Текстильщиков д.6 | 5,00 | 3469,30 | 315,12 | 1093256,00 |
| г Юрьев-Польский пер Авангардский д.14 | 5,00 | 3632,80 | 90,40 | 328398,00 |
| г Юрьев-Польский пер Авангардский д.22 | 5,00 | 4802,50 | 104,16 | 500232,00 |
| г Юрьев-Польский пер Авангардский д.25 | 5,00 | 1920,00 | 67,77 | 130116,00 |
| г Юрьев-Польский пер Садовый д.23 | 5,00 | 4444,20 | 747,06 | 3320091,00 |
| г Юрьев-Польский пер Садовый д.31 | 5,00 | 3467,94 | 789,56 | 2738153,00 |
| г Юрьев-Польский пер Садовый д.4 | 5,00 | 3160,70 | 306,03 | 967278,00 |
| г Юрьев-Польский ул 1 Мая д.77 | 5,00 | 3349,50 | 128,44 | 430225,00 |
| г Юрьев-Польский ул Артиллерийская д.13 | 5,00 | 3598,90 | 1067,67 | 3842420,00 |
| г Юрьев-Польский ул Горького д.20 | 5,00 | 3188,40 | 120,59 | 384489,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.23 | 5,00 | 3656,60 | 221,66 | 810536,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.35 | 5,00 | 3596,50 | 34,85 | 125350,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.37-а | 5,00 | 6074,50 | 118,61 | 720485,00 |
| г Юрьев-Польский ул Революции д.9 | 5,00 | 4399,30 | 754,69 | 3320091,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.129 | 5,00 | 3600,10 | 760,58 | 2738153,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.129-а | 5,00 | 2752,50 | 80,77 | 222308,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.133 | 5,00 | 3463,35 | 77,71 | 269150,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.118 | 5,00 | 4313,50 | 231,55 | 998791,00 |
| г Юрьев-Польский ул Школьная д.40 | 5,00 | 4281,10 | 779,18 | 3335757,00 |
| п Малыгино ул Юбилейная д.63 | 5,00 | 3992,20 | 192,20 | 767310,00 |
| с Шихобалово д.6 | 5,00 | 1861,80 | 267,41 | 497870,00 |
| п Содышка ул Владимирская д.1 | 5,00 | 4883,80 | 107,97 | 527320,00 |
| п Содышка ул Владимирская д.3 | 5,00 | 1667,90 | 787,54 | 1313540,00 |
| с Сновицы ул Школьная д.5 | 5,00 | 3321,20 | 720,42 | 2392660,00 |
| г Муром проезд Кооперативный д.2 | 5,00 | 4536,10 | 99,84 | 452882,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Муром проезд Кооперативный д.4 | 5,00 | 4967,00 | 138,08 | 685859,00 |
| г Муром ул 30 лет Победы д.6 | 5,00 | 4719,30 | 216,16 | 1020126,00 |
| г Муром ул Владимирская д.35 кор.а | 5,00 | 4855,00 | 155,11 | 753058,00 |
| г Муром ул Кленовая д.5 | 5,00 | 5710,60 | 187,92 | 1073134,00 |
| г Муром ул Комсомольская д.46 | 5,00 | 5080,35 | 176,88 | 898591,00 |
| г Муром ул Лакина д.79 | 5,00 | 4927,90 | 162,84 | 802443,00 |
| г Муром ул Льва Толстого д.54 | 5,00 | 5582,06 | 242,40 | 1353077,00 |
| г Муром ул Машинистов д.36 кор.б | 5,00 | 4342,90 | 62,50 | 271430,00 |
| г Муром ул Мечтателей д.6 | 5,00 | 7062,80 | 165,26 | 1167186,00 |
| г Муром ул Муромская д.9 кор.2 | 5,00 | 6134,90 | 159,60 | 979107,00 |
| г Муром ул Орловская д.5 | 5,00 | 4871,92 | 39,75 | 193643,00 |
| г Муром ул Первомайская д.101 | 5,00 | 3458,34 | 298,62 | 1032721,00 |
| г Муром ул Свердлова д.49 | 5,00 | 2922,60 | 243,55 | 711787,00 |
| г Муром ул Совхозная д.13 | 5,00 | 6222,30 | 228,07 | 1419109,00 |
| г Муром ул Совхозная д.64 кор.2 | 5,00 | 1760,80 | 317,30 | 558700,00 |
| г Муром ул Энгельса д.7 | 5,00 | 3619,60 | 228,85 | 828354,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.30 кор.г | 5,00 | 5157,20 | 330,18 | 1702790,00 |
| г Муром ш Радиозаводское д.40 | 5,00 | 3682,46 | 204,64 | 753572,00 |
| п им Войкова д.31 | 5,00 | 5418,10 | 380,42 | 2061131,00 |
| п Садовый ул Владимирская д.13 | 5,00 | 4237,30 | 790,00 | 3347465,00 |
| п Балакирево кв-л Юго-Западный д.10 | 5,00 | 4009,40 | 260,19 | 1043198,00 |
| п Балакирево кв-л Юго-Западный д.22 | 5,00 | 3175,30 | 268,34 | 852055,00 |
| п Балакирево ул 60 лет Октября д.12 | 5,00 | 8163,15 | 311,64 | 2543926,00 |
| п Балакирево ул Вокзальная д.10 | 5,00 | 5335,90 | 145,53 | 776534,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Заводская 2-я д.13 | 5,00 | 3184,90 | 339,10 | 1080000,00 |
| пгт Красная Горбатка ул Красноармейская д.18 | 5,00 | 4580,15 | 879,67 | 4029018,00 |
| г Александров пер Красный д.7 | 5,00 | 6025,85 | 92,95 | 560090,00 |
| г Александров ул Коссович д.8 | 5,00 | 3398,20 | 35,93 | 122082,00 |
| г Александров ул Кубасова д.1 | 5,00 | 3650,70 | 42,55 | 155330,00 |
| г Александров ул Кубасова д.9 | 5,00 | 4509,10 | 42,70 | 192530,00 |
| г Александров ул Терешковой д.9 кор.3 | 5,00 | 2511,11 | 33,75 | 84750,00 |
| г Александров ул Юбилейная д.2 | 5,00 | 2708,00 | 37,67 | 102008,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.3 | 5,00 | 4663,90 | 407,38 | 1900000,00 |
| г Владимир ул Алябьева д.23А | 5,00 | 835,60 | 274,76 | 229588,00 |
| г Вязники мкр Дечинский д.1 | 5,00 | 4811,90 | 311,73 | 1500000,00 |
| г Вязники мкр Дечинский д.12 | 5,00 | 3757,80 | 200,67 | 754075,00 |
| г Вязники мкр Дечинский д.2 | 5,00 | 4861,10 | 288,00 | 1400000,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Вязники пер 3-й Чапаевский д.22 | 5,00 | 4991,20 | 121,89 | 608400,00 |
| г Вязники ул 1 Мая д.14 | 5,00 | 3510,50 | 383,93 | 1347775,00 |
| г Вязники ул 1 Мая д.27 | 5,00 | 4500,10 | 116,16 | 522714,00 |
| г Вязники ул 1 Мая д.7 | 5,00 | 6192,40 | 210,46 | 1303246,00 |
| г Вязники ул Вишневая д.34 | 5,00 | 6254,50 | 223,84 | 1400000,00 |
| г Вязники ул Высоковольтная д.61 | 5,00 | 3270,10 | 142,43 | 465750,00 |
| г Вязники ул Ефимьево д.12 | 5,00 | 1761,90 | 323,51 | 570000,00 |
| г Вязники ул Ефимьево д.4 | 5,00 | 6924,48 | 287,67 | 1991977,00 |
| г Вязники ул Комсомольская д.2-А | 5,00 | 3450,70 | 286,90 | 990000,00 |
| г Вязники ул Куйбышева д.4 | 5,00 | 4562,70 | 284,92 | 1300000,00 |
| г Вязники ул Металлистов д.13 | 5,00 | 4495,10 | 405,89 | 1824529,00 |
| г Вязники ул Стахановская д.16 | 5,00 | 4713,80 | 110,31 | 520000,00 |
| г Вязники ул Стахановская д.20 | 5,00 | 4629,30 | 206,18 | 954480,00 |
| г Вязники ул Стахановская д.30 | 5,00 | 3599,60 | 334,76 | 1205000,00 |
| г Вязники ул Чехова д.19 | 5,00 | 3666,80 | 173,98 | 637960,00 |
| г Вязники ул Чехова д.25 | 5,00 | 3224,93 | 527,14 | 1700000,00 |
| мкр Нововязники ул Механизаторов д.112 | 5,00 | 3221,30 | 285,57 | 919910,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.12 | 5,00 | 6602,50 | 91,56 | 604523,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.35а | 5,00 | 4977,95 | 168,18 | 837184,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул 2-я Народная д.13 | 5,00 | 6989,60 | 245,55 | 1716289,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Красных Партизан д.5 | 5,00 | 5102,80 | 62,38 | 318334,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Менделеева д.19 а | 5,00 | 2892,18 | 337,97 | 977474,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Менделеева д.19а | 5,00 | 2885,33 | 363,98 | 1050203,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Муравьева-Апостола д.13 | 5,00 | 3498,40 | 260,38 | 910901,00 |
| г Камешково ул 3 Интернационала д.1 | 5,00 | 3436,40 | 539,68 | 1854565,00 |
| г Камешково ул Ленина д.8 | 5,00 | 4550,20 | 679,41 | 3091460,00 |
| г Камешково ул Молодежная д.9 | 5,00 | 5740,10 | 183,45 | 1053000,00 |
| г Карабаново пл Лермонтова д.10 | 5,00 | 4491,90 | 95,23 | 427781,00 |
| г Карабаново пл Лермонтова д.13 | 5,00 | 2375,90 | 517,34 | 1229137,00 |
| г Карабаново пл Лермонтова д.14 | 5,00 | 6660,00 | 245,02 | 1631837,00 |
| г Карабаново ул Западная д.9 | 5,00 | 5739,70 | 223,70 | 1283964,00 |
| г Карабаново ул Текстильщиков д.3 | 5,00 | 5677,10 | 204,08 | 1158576,00 |
| г Карабаново ул Текстильщиков д.5 | 5,00 | 6575,30 | 248,52 | 1634072,00 |
| г Лакинск пр-кт Ленина д.8/3 | 5,00 | 5603,53 | 60,24 | 337538,00 |
| г Лакинск ул 21 Партсъезда д.14 | 5,00 | 6570,10 | 275,64 | 1810979,00 |
| г Лакинск ул Парижской Коммуны д.31 | 5,00 | 3084,00 | 405,71 | 1251223,00 |
| г Лакинск ул Советская д.65 | 5,00 | 3689,86 | 245,40 | 905491,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Меленки ул Академика Королева д.25 | 5,00 | 3360,20 | 149,19 | 501302,00 |
| г Меленки ул Кирова д.42 | 5,00 | 4299,40 | 248,81 | 1069730,00 |
| г Меленки ул Мира д.17 | 5,00 | 1365,50 | 263,23 | 359447,00 |
| г Меленки ул Мира д.19 | 5,00 | 1380,10 | 260,45 | 359447,00 |
| г Меленки ул Мира д.21 | 5,00 | 1396,60 | 257,37 | 359447,00 |
| г Собинка ул Гоголя д.1 | 5,00 | 5506,00 | 114,52 | 630527,00 |
| г Собинка ул Гоголя д.5 | 5,00 | 2881,80 | 110,27 | 317786,00 |
| г Собинка ул Лакина д.9 | 5,00 | 4806,10 | 39,81 | 191310,00 |
| г Собинка ул Мира д.2-а | 5,00 | 4695,85 | 1214,57 | 5703424,00 |
| г Собинка ул Чайковского д.4 | 5,00 | 3557,90 | 284,94 | 1013780,00 |
| г Струнино кв-л Дубки д.13 | 5,00 | 4463,18 | 318,16 | 1420000,00 |
| г Струнино кв-л Дубки д.18 | 5,00 | 7859,83 | 655,23 | 5150000,00 |
| г Струнино кв-л Дубки д.7 | 5,00 | 4781,77 | 302,82 | 1448000,00 |
| г Струнино ул Дзержинского д.1 | 5,00 | 4242,00 | 114,03 | 483729,00 |
| г Судогда ул Коммунистическая д.7 | 5,00 | 4402,60 | 41,59 | 183099,00 |
| г Судогда ул Химиков д.7 | 5,00 | 3470,20 | 57,58 | 199828,00 |
| г Юрьев-Польский пер Авангардский д.20 | 5,00 | 3086,90 | 418,37 | 1291453,00 |
| г Юрьев-Польский пер Садовый д.23 | 5,00 | 4427,30 | 96,86 | 428829,00 |
| г Юрьев-Польский ул Горького д.20 | 5,00 | 3188,40 | 47,14 | 150311,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.23-а | 5,00 | 1379,00 | 318,28 | 438909,00 |
| г Юрьев-Польский ул Луговая д.37-а | 5,00 | 6074,50 | 109,55 | 665483,00 |
| г Юрьев-Польский ул Революции д.12 | 5,00 | 4860,10 | 117,17 | 569478,00 |
| г Юрьев-Польский ул Свободы д.22 | 5,00 | 5033,60 | 200,20 | 1007734,00 |
| г Юрьев-Польский ул Шибанкова д.116 | 5,00 | 4530,70 | 174,65 | 791279,00 |
| с Заречное ул Парковая д.10 | 5,00 | 1132,40 | 136,43 | 154490,00 |
| с Заречное ул Парковая д.11 | 5,00 | 1133,90 | 108,07 | 122541,00 |
| с Заречное ул Парковая д.12 | 5,00 | 1341,30 | 104,54 | 140216,00 |
| с Сновицы ул Школьная д.6 | 5,00 | 3316,00 | 517,76 | 1716903,00 |
| п Нерехта ул Молодежная д.5 | 5,00 | 3525,20 | 112,04 | 394964,00 |
| п Первомайский д.13 | 5,00 | 3498,50 | 66,08 | 231186,00 |
| п Первомайский д.16 | 5,00 | 3548,60 | 65,15 | 231186,00 |
| г Муром проезд Кооперативный д.6 | 5,00 | 4831,90 | 74,52 | 360063,00 |
| г Муром проезд Кооперативный д.8 | 5,00 | 4183,30 | 43,33 | 181254,00 |
| г Муром ул 30 лет Победы д.9/1 | 5,00 | 1991,60 | 540,23 | 1075929,00 |
| г Муром ул Дзержинского д.43 | 5,00 | 3616,30 | 58,76 | 212488,00 |
| г Муром ул Кленовая д.1/3 | 5,00 | 3441,60 | 105,25 | 362235,00 |
| г Муром ул Кленовая д.9 | 5,00 | 3416,90 | 29,79 | 101806,00 |
| г Муром ул Куликова д.10 | 5,00 | 4417,80 | 28,71 | 126856,00 |
| г Муром ул Лакина д.77 | 5,00 | 4821,10 | 22,26 | 107304,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Муром ул Ленинградская д.26/6 | 5,00 | 3662,50 | 551,54 | 2020018,00 |
| г Муром ул Льва Толстого д.95 | 5,00 | 4899,72 | 24,45 | 119814,00 |
| г Муром ул Мечтателей д.6 | 5,00 | 7062,80 | 98,31 | 694318,00 |
| г Муром ул Муромская д.9/2 | 5,00 | 6134,90 | 33,02 | 202544,00 |
| г Муром ул Октябрьская д.9 | 5,00 | 4976,40 | 72,49 | 360728,00 |
| г Муром ул Свердлова д.49 | 5,00 | 2922,60 | 110,13 | 321863,00 |
| г Муром ул Серова д.38 | 5,00 | 3467,60 | 102,54 | 355579,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.30б | 5,00 | 4618,90 | 330,13 | 1524857,00 |
| г Муром ш Радиозаводское д.38а | 5,00 | 6674,39 | 308,50 | 2059057,00 |
| г Муром ш Радиозаводское д.42 | 5,00 | 4687,68 | 29,15 | 136640,00 |
| п Механизаторов д.49 | 5,00 | 3218,20 | 36,68 | 118048,00 |
| п Садовый ул Владимирская д.19 | 5,00 | 4174,70 | 813,35 | 3395510,00 |
| п Балакирево кв-л Юго-Западный д.11 | 5,00 | 5705,60 | 203,64 | 1161890,00 |
| п Балакирево ул 60 лет Октября д.4 | 5,00 | 5018,90 | 398,57 | 2000360,00 |
| п Балакирево ул 60 лет Октября д.7 | 5,00 | 3463,00 | 438,29 | 1517800,00 |
| п Балакирево ул 60 лет Октября д.9 | 5,00 | 4206,10 | 360,86 | 1517800,00 |
| п Степанцево ул Лесная д.1 | 5,00 | 3564,30 | 50,50 | 180000,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Транспортная д.19 | 6,00 | 8857,30 | 638,14 | 5652226,00 |
| Итого 5-6 этажные | 347,00 | 1397015,64 | 293,09 | 409449778,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.18 | 7,00 | 10476,80 | 61,68 | 646211,00 |
| г Владимир ул Фатьянова д.28 | 7,00 | 3456,20 | 172,26 | 595350,00 |
| Итого 7 этажные | 2,00 | 13933,00 | 89,11 | 1241561,00 |
| г Александров ул Королева д.5 | 9,00 | 7268,20 | 780,82 | 5675178,00 |
| г Александров ул Октябрьская д.4 | 9,00 | 16765,00 | 253,88 | 4256382,00 |
| г Александров ул Октябрьская д.8 | 9,00 | 8392,70 | 169,05 | 1418797,00 |
| г Александров ул Свердлова д.39 | 9,00 | 9363,00 | 606,13 | 5675178,00 |
| г Александров ул Ческа-Липа д.2 | 9,00 | 12893,20 | 770,29 | 9931561,00 |
| г Владимир пр-кт Ленина д.32 | 9,00 | 7300,10 | 267,15 | 1950219,00 |
| г Владимир пр-кт Суздальский д.26 | 9,00 | 11882,40 | 178,24 | 2117968,00 |
| г Владимир пр-кт Суздальский д.6 | 9,00 | 10162,30 | 62,62 | 636326,00 |
| г Владимир ул Балакирева д.25А | 9,00 | 2518,20 | 201,73 | 508000,00 |
| г Владимир ул Балакирева д.35 | 9,00 | 2420,70 | 607,58 | 1470778,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.11 | 9,00 | 5854,30 | 178,42 | 1044515,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.14А | 9,00 | 5030,80 | 107,77 | 542188,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.9А | 9,00 | 6401,90 | 159,46 | 1020871,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.13 | 9,00 | 2567,10 | 178,41 | 458000,00 |
| г Владимир ул Василисина д.8 | 9,00 | 15261,90 | 153,97 | 2349919,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.14 | 9,00 | 2274,20 | 483,34 | 1099207,00 |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.16 | 9,00 | 2235,30 | 491,75 | 1099207,00 |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.29 | 9,00 | 6589,00 | 788,39 | 5194724,00 |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.38 | 9,00 | 6342,10 | 149,77 | 949852,00 |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.38В | 9,00 | 5644,00 | 318,59 | 1798102,00 |
| г Владимир ул Горького д.103 | 9,00 | 8575,60 | 98,21 | 842199,00 |
| г Владимир ул Горького д.113 | 9,00 | 6475,40 | 103,74 | 671758,00 |
| г Владимир ул Горького д.113Б | 9,00 | 15260,80 | 121,11 | 1848197,00 |
| г Владимир ул Горького д.129 | 9,00 | 4330,60 | 350,07 | 1516031,00 |
| г Владимир ул Диктора Левитана д.3В | 9,00 | 7076,10 | 77,68 | 549687,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.165А | 9,00 | 4394,50 | 137,43 | 603955,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.165Б | 9,00 | 6617,30 | 130,76 | 865256,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.167 | 9,00 | 13020,80 | 136,22 | 1773695,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.167Б | 9,00 | 4412,60 | 136,87 | 603955,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.191 | 9,00 | 13246,10 | 43,15 | 571632,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.4 | 9,00 | 7585,70 | 237,84 | 1804162,00 |
| г Владимир ул Жуковского д.18 | 9,00 | 10903,90 | 527,19 | 5748480,00 |
| г Владимир ул Жуковского д.20 | 9,00 | 6618,03 | 421,08 | 2786696,00 |
| г Владимир ул Каманина д.5 | 9,00 | 3827,60 | 922,57 | 3531248,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.2А | 9,00 | 4437,60 | 232,58 | 1032084,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.33 | 9,00 | 8700,80 | 414,56 | 3607032,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.67 | 9,00 | 2090,50 | 271,73 | 568056,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.8 | 9,00 | 8765,20 | 423,43 | 3711415,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.9 | 9,00 | 12888,10 | 80,76 | 1040795,00 |
| г Владимир ул Краснознаменная д.5 | 9,00 | 2208,00 | 190,22 | 420008,00 |
| г Владимир ул Куйбышева д.36 | 9,00 | 19109,30 | 150,28 | 2871687,00 |
| г Владимир ул Лакина д.131 | 9,00 | 3626,20 | 571,06 | 2070778,00 |
| г Владимир ул Лакина д.139 | 9,00 | 6221,40 | 331,88 | 2064746,00 |
| г Владимир ул Лакина д.177 | 9,00 | 6478,90 | 681,03 | 4412336,00 |
| г Владимир ул Лакина д.193 | 9,00 | 6452,10 | 683,86 | 4412336,00 |
| г Владимир ул Луначарского д.35 | 9,00 | 3324,50 | 191,89 | 637922,00 |
| г Владимир ул МОПРа д.13 | 9,00 | 4361,10 | 417,06 | 1818861,00 |
| г Владимир ул Нижняя Дуброва д.46Б | 9,00 | 5736,00 | 141,90 | 813937,00 |
| г Владимир ул Почаевская д.3 | 9,00 | 6633,50 | 55,52 | 368270,00 |
| г Владимир ул Почаевская д.5 | 9,00 | 4371,60 | 274,50 | 1200000,00 |
| г Владимир ул Растопчина д.49А | 9,00 | 8467,50 | 411,95 | 3488213,00 |
| г Владимир ул Северная д.5 | 9,00 | 4503,50 | 118,62 | 534195,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Владимир ул Северная д.7 | 9,00 | 4506,70 | 532,54 | 2400000,00 |
| г Владимир ул Соколова-Соколенка д.16 | 9,00 | 12885,80 | 80,77 | 1040795,00 |
| г Владимир ул Соколова-Соколенка д.24 | 9,00 | 5255,30 | 110,78 | 582188,00 |
| г Владимир ул Соколова-Соколенка д.30 | 9,00 | 6418,20 | 198,84 | 1276183,00 |
| г Владимир ул Студенческая д.6 | 9,00 | 5051,50 | 187,07 | 945000,00 |
| г Владимир ул Суворова д.6 | 9,00 | 8584,00 | 139,82 | 1200187,00 |
| г Владимир ул Суворова д.8 | 9,00 | 4344,40 | 133,99 | 582099,00 |
| г Владимир ул Тракторная д.1А | 9,00 | 6836,00 | 379,79 | 2596244,00 |
| г Владимир ул Тракторная д.1Б | 9,00 | 6702,70 | 387,82 | 2599414,00 |
| г Владимир ул Тракторная д.1В | 9,00 | 6647,40 | 390,95 | 2598790,00 |
| г Владимир ул Чапаева д.3 | 9,00 | 7111,70 | 49,20 | 349931,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.36 | 9,00 | 6144,00 | 453,56 | 2786696,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.38 | 9,00 | 7992,80 | 497,49 | 3976359,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.46 | 9,00 | 6044,40 | 473,13 | 2859791,00 |
| мкр Юрьевец ул Михалькова д.12 | 9,00 | 3672,30 | 236,70 | 869246,00 |
| г Вязники ул 1 Мая д.5 | 9,00 | 5658,50 | 158,35 | 896000,00 |
| г Вязники ул Высоковольтная д.63 | 9,00 | 2732,40 | 424,26 | 1159260,00 |
| г Вязники ул Сергея Лазо д.2 | 9,00 | 8865,80 | 44,03 | 390320,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Калинина д.41 | 9,00 | 8896,40 | 176,00 | 1565749,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Транспортная д.15 | 9,00 | 8524,90 | 164,88 | 1405602,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Транспортная д.19 | 9,00 | 8857,30 | 242,20 | 2145270,00 |
| г Муром ул Вокзальная д.6 | 9,00 | 3442,20 | 166,81 | 574198,00 |
| г Муром ул Кленовая д.3 кор.2 | 9,00 | 5904,30 | 147,90 | 873227,00 |
| г Муром ул Льва Толстого д.35 | 9,00 | 3404,60 | 61,50 | 209385,00 |
| г Муром ул Машинистов д.25 | 9,00 | 5162,20 | 268,82 | 1387697,00 |
| г Муром ул Меленковская д.5 | 9,00 | 4473,10 | 198,52 | 888014,00 |
| г Муром ул Свердлова д.65 | 9,00 | 12450,55 | 53,94 | 671596,00 |
| г Муром ул Экземплярского д.55 | 9,00 | 5944,55 | 65,80 | 391157,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.24 | 9,00 | 4289,70 | 97,28 | 417300,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.32 | 9,00 | 4532,10 | 116,16 | 526430,00 |
| г Александров пер Сосновский д.15 | 9,00 | 2898,60 | 303,76 | 880470,00 |
| г Александров ул Королева д.11 | 9,00 | 10439,70 | 35,62 | 371879,00 |
| г Александров ул Королева д.5 | 9,00 | 7268,20 | 50,28 | 365470,00 |
| г Александров ул Королева д.9 | 9,00 | 3669,90 | 81,68 | 299751,00 |
| г Александров ул Кубасова д.5 | 9,00 | 4061,20 | 698,71 | 2837590,00 |
| г Александров ул Ленина д.7 | 9,00 | 7332,00 | 774,03 | 5675179,00 |
| г Александров ул Октябрьская д.8 | 9,00 | 8392,70 | 507,15 | 4256384,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Александров ул Терешковой д.11 кор.3 | 9,00 | 2771,00 | 183,37 | 508122,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.21 | 9,00 | 2186,60 | 456,24 | 997619,00 |
| г Владимир пр-кт Строителей д.23 | 9,00 | 2428,50 | 410,80 | 997619,00 |
| г Владимир пр-кт Суздальский д.26 | 9,00 | 11882,40 | 408,57 | 4854808,00 |
| г Владимир пр-кт Суздальский д.3 | 9,00 | 24004,10 | 562,46 | 13501362,00 |
| г Владимир ул Балакирева д.26А | 9,00 | 2908,50 | 505,68 | 1470780,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.1 | 9,00 | 15368,60 | 520,54 | 8000000,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.11Б | 9,00 | 23345,20 | 514,02 | 12000000,00 |
| г Владимир ул Безыменского д.6 | 9,00 | 10761,80 | 380,79 | 4098000,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.23 | 9,00 | 4660,00 | 631,24 | 2941560,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.25 | 9,00 | 4572,60 | 643,30 | 2941560,00 |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.38Б | 9,00 | 4277,10 | 700,44 | 2995869,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.165А | 9,00 | 4394,50 | 512,33 | 2251419,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.167Б | 9,00 | 4412,60 | 581,79 | 2567223,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.199А | 9,00 | 11046,30 | 273,06 | 3016269,00 |
| г Владимир ул Егорова д.10Б | 9,00 | 5793,00 | 338,67 | 1961920,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.10/13 | 9,00 | 10400,20 | 394,03 | 4098000,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.2 | 9,00 | 7256,10 | 401,04 | 2910000,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.7 | 9,00 | 10162,10 | 403,26 | 4098000,00 |
| г Владимир ул Лакина д.141В | 9,00 | 4404,50 | 667,85 | 2941560,00 |
| г Владимир ул Нижняя Дуброва д.46 | 9,00 | 6435,80 | 512,43 | 3297910,00 |
| г Владимир ул Растопчина д.45А | 9,00 | 8519,03 | 460,15 | 3920000,00 |
| г Владимир ул Соколова-Соколенка д.21 | 9,00 | 4905,20 | 395,50 | 1940000,00 |
| г Владимир ул Суворова д.2 | 9,00 | 4438,80 | 726,23 | 3223571,00 |
| г Владимир ул Суворова д.8 | 9,00 | 4344,40 | 602,99 | 2619616,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.26 | 9,00 | 11083,20 | 559,80 | 6204378,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.30 | 9,00 | 4452,10 | 588,40 | 2619616,00 |
| г Вязники ул Ефимьево д.10 | 9,00 | 4599,47 | 130,17 | 598710,00 |
| г Вязники ул Ленина д.23 | 9,00 | 10944,60 | 165,16 | 1807600,00 |
| г Вязники ул С.Лазо д.2 | 9,00 | 8865,80 | 146,19 | 1296080,00 |
| г Гусь-Хрустальный пр-кт Теплицкий д.4 | 9,00 | 6643,80 | 638,57 | 4242525,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Калинина д.41 | 9,00 | 8896,40 | 635,84 | 5656700,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Торфяная д.7 | 9,00 | 10800,70 | 654,29 | 7066818,00 |
| г Гусь-Хрустальный ул Транспортная д.15 | 9,00 | 8524,90 | 663,55 | 5656700,00 |
| г Муром ул Вокзальная д.6 | 9,00 | 3442,20 | 29,64 | 102034,00 |
| г Муром ул Дзержинского д.51 | 9,00 | 3822,20 | 722,92 | 2763140,00 |
| г Муром ул Ленинградская д.24 | 9,00 | 3176,90 | 465,52 | 1478896,00 |
| Адрес МКД | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта 1 м2 общ | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |
|  |  |  | руб./ кв.м.общ. площади | .руб. |
| г Муром ул Льва Толстого д.35 | 9,00 | 3404,60 | 25,45 | 86651,00 |
| г Муром ул Льва Толстого д.96 | 9,00 | 2627,90 | 527,32 | 1385753,00 |
| г Муром ул Меленковская д.5 | 9,00 | 4473,10 | 99,23 | 443885,00 |
| г Муром ул Московская д.62 | 9,00 | 3907,59 | 707,12 | 2763140,00 |
| г Муром ул Энгельса д.15 | 9,00 | 4513,00 | 651,89 | 2941990,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.24 | 9,00 | 4289,70 | 669,65 | 2872607,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.28 | 9,00 | 4354,60 | 634,51 | 2763043,00 |
| г Муром ш Карачаровское д.32 | 9,00 | 4532,10 | 702,45 | 3183579,00 |
| п Балакирево ул Вокзальная д.13 | 9,00 | 4746,00 | 102,81 | 487934,00 |
| п Балакирево ул Вокзальная д.14 | 9,00 | 4975,70 | 676,44 | 3365753,00 |
| Итого по 9 этажным | 136,00 | 936040,82 | 338,42 | 316777764,00 |
| г Александров ул Королева д.1 | 10,00 | 18645,10 | 173,72 | 3239100,00 |
| г Александров ул Королева д.1 | 10,00 | 18645,10 | 325,52 | 6069368,00 |
| г Владимир ул Нижняя Дуброва д.25 | 10,00 | 7054,20 | 510,01 | 3597705,00 |
| Итого 10 этажные | 3,00 | 44344,40 | 291,04 | 12906173,00 |
| г Владимир ул Белоконской д.12 | 12,00 | 6207,19 | 589,24 | 3657498,00 |
| г Владимир ул Лакина д.153А | 12,00 | 4364,20 | 132,07 | 576400,00 |
| г Владимир ул Лакина д.153А | 12,00 | 4364,20 | 417,45 | 1821848,00 |
| Итого 12 этажные | 3,00 | 14935,59 | 405,46 | 6055746,00 |
| г Владимир ул Верхняя Дуброва д.3 | 13,00 | 4322,80 | 150,37 | 650000,00 |
| г Владимир ул Комиссарова д.12А | 13,00 | 4801,00 | 481,20 | 2310235,00 |
| г Владимир ул Егорова д.1А | 14,00 | 5408,50 | 107,23 | 579941,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.78 | 14,00 | 4774,40 | 99,68 | 475916,00 |
| г Владимир ул Добросельская д.189А | 14,00 | 5516,50 | 428,89 | 2365987,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.16А | 14,00 | 4483,00 | 622,99 | 2792866,00 |
| г Владимир ул Юбилейная д.18А | 14,00 | 5172,10 | 539,99 | 2792866,00 |
| Итого 13-14 этажные | 7,00 | 34478,30 | 347,11 | 11967811,00 |
| ВСЕГО | 1243,00 | 3129399,00 | 378,72 | 1185162709,00 |